东莞市绿色建筑一星级评价导则

（征求意见稿）

东莞市住房和城乡建设局

二〇一七年十月

前  言

为适应当前绿色建筑发展的需要，部分解决在绿色建筑实施过程中遇到的问题，东莞市住建局在省住建厅的支持下编制绿色建筑一星级评价导则。本导则在编制的过程中认真总结多年来广东省绿色建筑方面的实践经验和研究成果，结合东莞实际情况，广泛征求了建设单位、设计单位、施工管理单位等意见，并在这些意见上进行了修改补充完善，最后定稿。

本导则分为新建建筑评价部分和既有建筑评价部分。新建建筑评价分为设计阶段评价和运行阶段评价两部分。新建建筑以建筑设计为主体，侧重在方案设计阶段对绿色建筑措施进行如实考虑，尽量优先采用被动式措施去营造适合本地区的气候特点的建筑环境。措施中注重通风、遮阳隔热措施，适当考虑建筑设备对提高建筑效率的作用。设计阶段条文在编排上采用适合设计的方式，按专业进行划分，以便设计人员可以方便理解和应用。

本导则运行评价部分以建造和使用结果为导向，适用于新建和既有建筑评价，评价方式与现有的规范不同，其中针对既有建筑评价为相关行业标准中首次增加。运行评价弱化施工过程，注重施工结果，以文明施工结果作为一个前置的约束条件对施工过程进行控制。运行评价分为客观评价和主观评价两大部分，以客观评价方式去评判实际运行效果和热环境良好程度，以主观评价方式分别通过专家组的专业角度和建筑使用者的切身感受去综合评价使用效果，使得总体评价方式科学合理。其中更是注重使用者的评价，使用者的评价结果有一票否决权。

本导则主要内容包括： 总则、基本规定、设计阶段评价、运行阶段评价。其中设计阶段评价按专业进行划分。

本导则主编单位：东莞市住房和城乡建设局

本导则参编单位：东莞市墙材革新与建筑节能办公室

东莞市质量监督站

东莞市建筑科学研究所

东莞市建青建筑设计有限公司

东莞市万科房地产有限公司

中国建筑第五工程局东莞分公司

本导则技术支持单位：华南理工大学

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本导则主要起草人员：

目    录

1  总  则	1

2 基本规定	2

2.1 一般规定	2

2.2 评价方法	2

3 设计阶段评价	4

3.1 控制项	4

3.2 评分项	5

I 场地规划及生态设计	5

Ⅱ 建筑及建筑节能设计	8

Ⅲ 给排水及节水设计	10

Ⅳ 结构及节材设计	11

Ⅴ 暖通设计	12

Ⅵ 电气设计	14

Ⅶ 人居健康设计	15

4 运行阶段评价	16

4.1 一般规定	16

4.2 客观评价指标	17

4.3主观评价指标	18

Ⅰ专家组评价指标	18

Ⅱ 建筑使用者满意度调查	19

引用标准名录	21

附：条文说明...............................................................................................................................22

# 1  总  则

1.0.1 为贯侧国家技术经济政策，节约资源，保护环境、规范东莞市绿色建筑一星级的评价，推进东莞市可持续发展，结合东莞市具体情况，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于东莞市绿色民用建筑的设计评价和运行评价。▲

1.0.3 绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在区域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，对建筑全寿命周期内安全、绿色、健康等性能进行综合评价。

1.0.4 绿色建筑的评价应符合本导则外，尚应符合国家和广东省的法律法规和现行的有关强制标准。

2 基本规定

## 2.1 一般规定

2.1.1 本导则适用于东莞市一星级绿色建筑的设计评价和运行评价。新建建筑应先进行设计阶段评价，通过后方可进行运行阶段评价。既有建筑为前期未进行绿色建筑专项设计的建筑，且投入使用一年以上，可直接进行运行评价。

2.1.2 绿色建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价单栋建筑时，凡涉及系统性、整体性的指标，应基于该建筑所属工程的总体进行评价。对于以住宅建筑为主，配以部分单间面积不大于300平方的商业服务网点，其商业网点部分可不参评。▲

2.1.3 新建建筑设计评价应在建筑工程施工图审查通过后进行，施工图审查机构在施工图审查时应审查绿色建筑设计内容，并给出审查意见。运行评价应在建筑物竣工验收合格并投入使用一年后进行。▲

2.1.4 申请评价方应进行建筑全寿命期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，对规划、设计、施工阶段进行全过程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文件。

2.1.5 评价机构应按本导则的有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告。

## 2.2 评价方法

2.2.1 新建建筑评价分为设计阶段评价、运行阶段评价两部分，设计阶段的评价分为控制项和评分项两部分，控制项的评定结果为满足或不满足，评分项的评定结果为分值。应用本导则参评的新建建筑应满足所有参评的控制项条文，评分项条文可根据工程的具体情况选用。

2.2.2 运行评价方法详见第4章。

2.2.3 新建建筑设计评价指标总分共为150分，按参评建筑评分项实际得分值除以适用于该建筑的评分项总分值再乘以100分计算。

2.2.4 新建建筑设计评价得分不小于60分，判定为达到一星级设计要求。

# 3 设计阶段评价

## 3.1 控制项

3.1.1 项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。

3.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害隐患，无危险化学品、易燃易爆危险源等的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。

3.1.4 建筑规划布局应取得规划部门的同意批复。

3.1.5 场地内人行通道采用无障碍设计，符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求。

3.1.6 公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量；对区域集中供冷、集中供热的建筑需设置冷热量计量装置。

3.1.7 政府投资项目以及大于2万平米的公共建筑用电分项计量应接入东莞市能耗监测系统，且用电指标（负荷）符合广东省及东莞市的规定。▲

3.1.8 照明的数量和质量以及各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中规定的现行值。

3.1.9 应制定水资源利用方案、统筹利用各种水资源。

3.1.10 给排水系统设置应安全、合理、完善。

3.1.11 居住建筑每栋建筑应提供一个临时取水点，以便供水管道设备维修时临时取水。▲

3.1.12 精装交付的住宅及公共建筑应全部使用二级节水器具，毛坯交付此项不参评。▲

3.1.13 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

3.1.14 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋。

3.1.15 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

3.1.16 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

3.1.17 沿街立面的卧室、书房、起居室、办公室、客房等主要功能房间外窗采用中空玻璃，且主要功能房间室内背景噪声应满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010的低限要求。▲

3.1.18 居住建筑套内卫生间应采用同层排水，以降低室内排水噪声。▲

3.1.19 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。

3.1.20 场地面积大于50000m2居住区，夏季平均迎风面积比和遮阳覆盖率应满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286的要求。▲

## 3.2 评分项

### I 场地规划及生态设计

（单节总分40）

3.2.1 节约集约利用土地，评价总分值为4分。对居住建筑，根据其人均居住用地指标按表3.2.1-1的规则评分;公共建筑，根据其容积率按表3.2.1-2的规则评分。

表3.2.1-1 居住建筑人均居住用地指标评分规则

| 居住建筑人均居住用地指标A（m2） | 得分 |
| --- | --- |
| 3层及以下 | 4~6层 | 7-12层 | 13-18层 | 19层以上 |  |
| 35<A≤41 | 23<A≤26 | 22<A≤24 | 20<A≤22 | 11<A≤13 | 2 |
| A≤35 | A≤23 | A≤22 | A≤20 | A≤11 | 4 |

表3.2.1-2  公共建筑容积率评分规则

| 容积率R | 得分 |
| --- | --- |
| 0.5≦R<0.8 | 1 |
| 0.8≦R<1.5 | 2 |
| 1.5≦R<3.5 | 3 |
| R≧3.5 | 4 |

3.2.2 合理开发利用地下空间，评价总分值为3分，按表3.2.2的规则评分。

表 3.2.2地下空间开发利用评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr | 5%≤Rr＜15% | 1 |
|  |  | 15%≤Rr＜25% | 2 |
|  |  | Rr≥25% | 3 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2 | Rp1≧0.5 | 2 |
|  |  | Rp1≧0.7且Rp2<70% | 3 |

3.2.3 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，评价分值为2分。

3.2.4 鼓励绿色出行方式，场地与公共交通设施具有便捷的联系，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1  场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于 500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m，得 1 分；

2  场地出入口步行距离 800m 范围内设有 2 条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得 1 分；

3  有便捷的人行通道联系公共交通站点，得 1 分。

3.2.5 合理设置停车场所，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1  居住小区、公共建筑场地内设置自行车停放位置或出入口300m范围内有共享单车停放位置，方便出入，得 1 分；▲

2  场地内停车位数量满足停放要求，数量大于规划要求5%以上，得 2分；▲

3  合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少 2 项，得 2 分：

1)  采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

2)  50%以上车位设置在地下车库或停车楼内；▲

3）地面停车位采用遮阳棚、树木或其他遮阴方式。▲

3.2.6 场地表面及屋面应具有一定的蓄水和保持水分蒸发的能力，以降低表面温度，缓解热岛强度。对具有一定的蓄水和蒸发能力的表面，按面积加权平均法折算为有效蒸发面积与场地面积进行比较，成片林木区域系数为1.1，林草混杂区域系数为0.8，草地系数为0.5，水面系数为1.3，种植屋面系数为0.4，透水地面为0.1，其他措施如采用多孔蓄水材料铺装、淋水措施等系数为0.4。总分值 4分，折算后面积与场地面积比率按下列规则评分。▲

表 3.2.6 有效蒸发面积与建筑场地面积比

| 蒸发面积比 | 得分 |
| --- | --- |
| 蒸发面积与场地面积比率Er | 20%≤Er＜25% | 1 |
|  | 25%≤Er＜30% | 2 |
|  | Er≥30% | 4 |

3.2.7 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10h㎡的场地进行雨水专项规划设计，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1  下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到 30%，得 1 分；

2  合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施，得 1 分；

3  硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%，得 1 分。

4  道路标高应高于绿地，防止道路水浸，具有雨水调蓄作用，得1分；▲

5  采取诸如浅沟渗渠组合入渗、渗透管沟、入渗井、入渗池等其他有利于雨水下渗的措施，得1分。

3.2.8 场地建筑布局采用点式布局，南北向外窗的总面积不小于外窗总面积的70%，得3分。▲

3.2.9 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施，熟地直接得分。评价分值为2分。

3.2.10 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则评分并累计：

1）建筑物周围人行区风速小于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得2分；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得1分；

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得2分；

2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得1分。

3.2.11 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，以种植适宜当地气候和土壤条件的乡土植物为主，选用耐候性强、病虫害少、对人体无害、能体现良好生态环境和地域特点的植物。评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：

1种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得 1 分；

2 居住建筑绿地每100㎡配植乔木不少于3株或不少于1株榕树类树木或白玉兰树，公共建筑采用垂直绿化、屋顶绿化等方式，得 1 分。

3  建筑单体周边5米范围内不种植高大乔木，防止树木遮挡窗户，得1分。▲

3.2.12 场地四周生态良好，进行开发的场地相对周边永久绿地面积比例不大于15%，且开发场地面积小于5000m2的项目，本节直接得40分。▲

### Ⅱ 建筑及建筑节能设计

（单节总分31）

3.2.13 建筑单体应适当控制窗墙面积比，避免东西晒，居住建筑南北向窗墙面积比不大于0.4，东西向窗墙面积比不大于0.15，得3分；公共建筑各朝向窗墙面积比不大于0.5，得 3分。▲

3.2.14 外窗的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为4分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得2分；达到10%，得4分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得2分；达到35%，得4分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。

3.2.15 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，评价总分值为 6分，并按下列规则评分并累计： ▲

居住建筑：

1电梯厅及楼梯间、走道可实现自然通风；敞开式走道、电梯厅等部位设有遮风挡雨设施，得 3分；

2 外窗及阳台门、户门可实现穿堂风的户型比例达70%以上，得 3分。

公共建筑：

1 走道设有外窗，外窗的开启面积不小于走道面积的5%，或走道外窗的可开启面积不小于窗本身面积的45%，得3分。

2 房间外窗可开启净面积不小于房间地板面积的4%，内区房间通过邻接房间自然通风时，通风开口面积不小于地板面积的8%，且不小于2.3平方米时，得3分。

3.2.16 建筑应利用自身遮阳或其他构件、周边构筑物对建筑立面形成有效遮阳，以5月5日8时至17时为准，东、南、西三个方向的立面全天的立面日照时数不大于2小时的面积比例达40%，得4分；▲

3.2.17 围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定，评价总分值为5分，并按下列规则评分：

1围护结构热工性能各项指标满足规定性指标的要求时，综合遮阳系数比国家或地方现行相关建筑节能设计标准规定的降低幅度达到5%，得2分；达到10%，得5分。▲

2 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5%，得2分；达到10%，得5分。

3.2.18 建筑及照明设计避免产生光污染，不产生光聚焦现象，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 玻璃幕墙可见光反射比不大于 0.2，得 1 分；

2  室外照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T  163的规定，得 1 分。

3.2.19 地上部分所有走廊、电梯厅、楼梯间均可以利用自然采光，得 3分。▲

3.2.20 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB

50033 的要求，评价总分值为 4 分，并按下列规则评分：

1  居住建筑：外窗玻璃可见光透过率≥0.6，且卧室、起居室的窗地面积比达到1/6×1.1时，得2分；达到1/5×1.1时得4分；若外窗玻璃可见光透过率或窗地比不能同时满足上述要求，需进行自然采光模拟计算，其采光系数应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。

2. 公共建筑主要功能房间外墙玻璃材料可见光透过率不小于0.6，得 4分。▲

### Ⅲ 给排水及节水设计

（单节总分19分）

3.2.21 给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.3MPa，得2分；不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得3分。

3.2.22 设置用水计量装置，评价总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池等用水分别设置用水计量装置，统计用水量，得1分；

2 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量，得1分。

3.2.23 绿化灌溉采用节水灌溉方式，评价总分值为3分，并按下列规则评分：

1  采用节水灌溉系统，如低压管灌、喷灌、微灌、滴灌等，得2分；

2  种植无需永久灌溉植物，得1分。

3.2.24 除卫生器具和绿化灌溉外的其他用水采用了节水技术或措施，评价总分值为3分。其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 50%，得2分；达到 80%，得3分；空调冷却系统采用无水冷却方式方式，得3分。

3.2.25 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于

其水体蒸发量的 60%，且采用生态水处理技术保障水体水质，评价总分值为 4

分，并按下列规则分别评分并累计：

1  对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得2分；

2  利用水生动、植物进行水体净化，得2分。

3  若项目未采用设计景观水体，本条直接得4分。

3.2.26 采用太阳能热水系统或空气源热泵热水系统提供生活热水，得4分。无生活热水需求建筑，本条不参评。▲

### Ⅳ 结构及节材设计

（单节总分16分）

3.2.27 择优选用建筑形体，评价总分值为3分。 根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得1分；建筑形体规则，得3分。

3.2.28 土建工程与装修工程一体化设计，评价总分值为2分，并按下列规则评

分：住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例达到 30%，得 1 分；达到100%，得 2 分。公共建筑公共部位土建与装修一体化设计，得 1 分；所有部位均土建与装修一体化设计，得 2 分。

3.2.29 建筑内墙面及地面装饰层设计时为薄抹灰工艺，得2 分。▲

3.2.30 采用工业化生产的装配式构件，评价总分值为 3 分，根据装配式构件用量比例按表3.2.30的规则评分。

表 3.2.31装配式构件用量比例评分规则

| 装配率Rpc | 得分 |
| --- | --- |
| 15%≤Rpc＜30% | 1 |
| 30%≤Rpc＜50% | 2 |
| Rpc≥50% | 3 |

3.2.31 设计时考虑模数化设计，使得在施工阶段采用工具式定型模板施工，增加模板周转次数，减少批荡砂浆用量或免批荡，得 3分。▲

3.2.32 规划设计阶段或施工建造阶段通过采用建筑信息模型（BIM）技术减少返工率，对材料使用形成有效管理，得 3分。▲

## Ⅴ 暖通设计

（单节总分17）

3.2.33 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价分值为4分。对电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油、和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB-50189的规定值提高或降低幅度满足表3.2.33的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水锅炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。

表3.2.33冷、热源机组能效指标比现行国家标准

《公共建筑节能设计标准》GB50189的提高或降低幅度

| 机组类型 | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷性能系数（COP） | 提高6% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸气耗量 | 降低6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 | 能效比(EER) | 提高6% |
| 多联式空调（热泵）机组 | 制冷综合性能系数（IPLV(C)） | 提高8% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高2个百分点 |

3.2.34 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%，评价分值为3分。

3.2.35 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，评分总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：
    1 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制，得 1 分；
    2 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定，得 1分；
     3 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施，得 1 分。

3.2.36 气流组织合理，评价总分值为 4 分，并按下列规则分别评分并累计：

1  重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求，得 1分；

2  避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得 1 分。

3 居住建筑起居室空调室内机安装位置确保不会直接吹向床位，室外机设置避免气流短路或恶化室外散热，得1分。▲

4 采取有效措施保障厨房排风要求，防止油烟扩散至其他室内及室外活动场所，得1分。▲

3.2.37地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得 3分。

3.2.38 不设空调或进行全年逐时能耗模拟分析，设计建筑比参照建筑空调开启时间减少20%以上，暖通设计部分直接得17分。▲

## Ⅵ 电气设计

### （单节总分14分）

3.2.39 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价要求，得3分；

本条适用于各类民用建筑的设计评价

3.2.40 走廊、楼梯间、门厅、大堂、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应节能控制措施，评价分值为2分。

3.2.41建筑照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值，评价总分值为4分。主要功能房间满足要求，得2分；所有区域均满足要求，得4分。

3.2.42 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施，评价分值为2分。

3.2.43 场地内停车场内按不低于停车位总数的20%设置充电桩设施或预留充电接口，得 3分。▲

## Ⅶ 人居健康设计

（单节总分13）

3.2.44 建筑及景观设计应充分考虑在不同季节、天气状况下向居民提供交流、娱乐、休闲、运动等场所。总分值4分，并按下列规则评分并累计：▲

居住建筑满足2项得2分，满足3项以上得4分

1、利用架空层设置娱乐、运动等休闲场所；

2、除架空层外，利用树荫、凉亭等提供活动场所，并设置休息座椅；

3、合理设置老年人、儿童活动场地，有不少于1/2的面积满足日照要求且通风良好，设有不少于6人座椅，无障碍设施完善；

4、设置步道、篮球场、健身等运动场地。

5、室外的运动、休闲活动等场所利用区内建筑物布置，进行自然遮阳。

公共建筑：

1. 首层架空或开敞、半开敞空间面积不小于建筑基底面积的20%，得 2 分；

2. 30%以上的楼层设置室外休息活动平台，得  2分。

3.2.45 建筑主要功能房间具有良好的户外视野，其主要功能房间能通过外窗看到室外自然环境或城市景观，无明显视线干扰，评价分值为 3 分。

3.2.46 所有卫生间为明卫，得 4 分。▲

3.2.47 精装修住宅通过合理布置折叠家具、设置收纳空间等方式增大空间利用率，得 2分。▲

# 4 运行阶段评价

本章适用于所有已建或新建的民用建筑绿色一星级评价。参与评价的建筑应投入使用一年以上的建筑。评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价对象中的扩建建筑面积不应大于改造后建筑面积的50%。

## 4.1 一般规定

4.1.1 进行运行阶段评价的建筑，其中新建建筑应通过设计阶段的评价，并满足一星级要求。

4.1.2在施工建造过程中发生重大质量和安全事故的项目不得参与运行阶段评价。对于获得省级、市级文明施工先进称号的项目，按4.2和4.3节评价方法计算后的得分再加5分作为最后总得分。

4.1.3运行阶段的评价分为客观评价和主观评价两大部分，客观评价以实际运行的能耗、水耗以及实地热舒适性测试指标、室内空气质量为主；主观评价以评审专家组和建筑使用者评价为主。

4.1.4 客观评价数据获取应真实可靠，应提供原始数据并提供相关的图文资料证明获取数据的时间地点。客观评价条文应全部进行评价。

4.1.5主观评价部分专家组评价人员数不少于5人，应提供专家实地现场照片。按加权平均计算该部分得分。

4.1.6建筑使用者满意度调查应涉及参评的每栋建筑，每栋建筑使用者应包含该建筑的底部，中部，和高部三个区域，每个区域不少于2人/户，总样本数不少于10个。不满意选项得分为0，一般选项得分为5分，满意选项得分为10分。先计算每张调查问卷的总分，然后再加权平均作为该项的得分。

4.1.7运行评价总得分按下式计算：

——运行评价得分；

——客观评价得分；

——专家组评审得分；

——建筑使用者满意度得分。

总得分不低于60分，且Q3得分不低于50分，判定为达到一星级。

## 4.2 客观评价指标

4.2.1 根据年用电量数据，计算建筑综合耗电指标。综合耗电指标不大于《民用建筑能耗标准》GB/T 51161、广东省《公共建筑能耗标准》DBJ/T 15-126中的约束值，得10分，低于约束值5%，得15分，低于约束值10%，得20分。

4.2.2 根据年用水量数据，计算建筑年用水量指标，不同的建筑类型建筑年耗水量指标不大于《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的高限值，得10分，低于高限值5%，得15分，低于高限值10%，得20分。

4.2.3 居住小区和多栋公共建筑组团应进行室外热环境进行测试，测试参数为湿黑球温度（WBGT）和空气温度，单栋建筑不参评。测试时间为7月或8月份全晴天日8时至22时，测试日前两天应为晴天。测试地点为室外人员活动较多区域，测试区域每3000m2不少于1处，测试仪器不应摆放在有树木或其他遮挡物下方。总得分为20分，其中逐时湿黑球温度不大于33℃，得10分；空气温度平均值较同时刻气象站的温度平均值不大于1.5℃，得10分。

4.2.4 应对场地内通风情况进行测试，每1000m2测试点不小于1个，总测试点不少于5个。测试点应选取人员经常活动的区域，如儿童活动地，室外广场等。测试时间间隔不大于1小时，同一个测点测试时间应不小于12小时。各测点平均风速不小于0.5m/s得10分，不小于1.0m/s，得15分，不小于1.5m/s得20分。

4.2.5 室内空气中的二氧化碳、甲醛、苯、总挥发性有机物等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定，得20分。

## 4.3主观评价指标

### Ⅰ专家组评价指标

4.3.1 除体现特殊文化特性的装饰性构件外，建筑造型要素简约，且无大量非功能性的装饰性构件；建筑立面整洁，外观良好，无明显的开裂、脱落等破损现象，无涉及结构、消防安全的现象。满分10分。

4.3.2 场地内建筑布局合理，以南北向为主，东西向未出现大量的外窗或玻璃幕墙，玻璃幕墙反光不严重影响周边的道路和建筑等。满分10分。

4.3.3场地内道路交通合理，人车分流，地面车辆停放有序，有专门的自行车停放场所；场地内及建筑内部环境整洁，垃圾清运及时，无明显的垃圾及异味。满分10分。

4.3.4 场地内人员活动场所面积满足要求，利用架空层设置活动场所；场地内道路及建筑室内无障碍设施合理，可正常使用。满分10分。

4.3.5 场地内绿化为乔、灌、草相结合的形式，并利用树荫、凉亭等构筑物提供休闲、交流娱乐场所。植物生长情况良好，无病虫害，枯死等现象。水景观水质良好，有鱼等生物，水面无明显漂浮垃圾。满分10分。

4.3.6 建筑给排水、消防系统设备运行情况良好，并有相关的维护保养等记录文件。给排水系统无跑冒滴漏现象，用水计量装置实现分级计量、安装合理；合理使用节水型卫生器具、道路冲洗、绿化浇灌等采用节水措施。满分10分。

4.3.7建筑通风空调设备运行情况良好，并有相关的维护保养等记录文件。空调机房设备运行正常，查看空调机组运行记录，未出现机组常年无需使用现象，冷冻水和冷却水进出口温度合理，未出现大流量小温差现象；对分体空调、多联机系统应查看设备摆放是否合理，是否存在出风短路现象，设备隔振是否有效。室内应查看末端设备可调节性能，温度设定是否合理，冷凝水是否有组织排放。满分10分。

4.3.8 建筑照明设备运行正常，室内可实现分区控制，灯具选型、布置是否合理照度满足使用要求；走廊、楼梯间、电梯厅等照明是否实现声光控，场地照明是否可根据需要进行调节控制等。满分10分。

4.3.9 安防设施、门禁系统合理，工作正常。建筑入口、电梯内等监控、对讲正常运行，可现场调取最近日期录像。满分10分。

4.3.10 建筑采用新的设计理念、新技术，新工艺等提高或改善与周围环境的融合，减少对环境的破坏，达到节能减排，有效保证室内空气品质，创造健康和谐的人居环境。满分10分。

### Ⅱ 建筑使用者满意度调查

4.3.11 建筑周边公共交通是否便利，可以方便搭乘坐公共交通系统。

A、(不满意，站点太远， B、(一般，站点有点远且少， C、(满意，出行方便

4.3.12 建筑本身或周边是否有商店等可以提供日常生活用品或生活娱乐设施。

A、(不满意，基本没有， B、(一般，有点少， C、(满意， 满足日常生活要求

4.3.13 场地内停车是否方便，停车管理是否有序。

A、(不满意，车位紧张，乱停严重， B、(一般，车位数量一般，车道进出有些不便， C、(满意， 车位数量满足要求，停车方便有序。

4.3.14 场地内道路、活动区域是否满足要求。

A、(不满意，场地内活动区域不足，道路水浸现象严重， B、(一般，活动场地尚可，道路基本不发生水浸， C、(满意， 活动场地满足要求，道路无水浸现象。

4.3.15 建筑供水、供电情况是否符合生活生产要求。

A、(不满意，停水停电时常发生，恢复不及时， B、(一般，停水停电偶尔发生，恢复比较及时， C、(满意， 基本未发生停电停水现象，恢复也及时。

4.3.16 建筑的公共楼道、卫生间卫生状况是否满意。

A、(不满意，楼内垃圾清理不及时，卫生间异味重， B、(一般，偶尔出现垃圾，卫生间有些异味但能忍受， C、(满意，楼道整洁，卫生间基本无异味。

4.3.17 室内空气质量和空调运行情况是否满意。

A、(不满意，空气污浊，不新鲜，温度过冷或太高  B、(一般，能接受C、(满意，未出现任何不适

4.3.18 室内自然通风是否良好。

A、(不满意，一年四季通风情况都不好，需要开启通风空调设备， B、(一般，冬季可以不开空调 C、(满意，一年四季多数时间均可自然通风，室外温度合适时可不开启空调。

4.3.19. 室内采光或照明是否满足生活生产要求。

A、(不满意，多数主要房间自然采光或照明质量不好， B、(一般，主要房间采光较好，可以部分减少开灯时间 C、(满意， 全部主要房间采光良好，白天基本不需开灯。

4.3.20. 白天或夜间是否存在噪声干扰。

A、(不满意，室内能明显感受室外或楼上噪声并受干扰， B、(一般，室外及楼上噪声能忍受 C、(满意， 未受到楼上或室外噪声干扰。

# 引用标准名录

1 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

2 《绿色建筑评价技术细则》（2015）

3 《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017

4 《无障碍设计规范》GB 50763

5 《国家城市园林城市标准》城建[2010] 125号

6 《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563

7 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75

8 《公园设计规范》CJJ 45

9 《城市绿地设计规范》GB 50420

10 《居住区绿地设计规范》DB11/T214

11 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

12 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

13 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

14 《健康建筑评价标准》T/ACS02-2016

15 《广东省绿色建筑设计施工图审查要点》（2016）

东莞市绿色建筑一星级评价导则

## 条文说明

目    录

1  总  则	23

2 基本规定	24

2.1 一般规定	24

2.2 评价方法	25

3 设计阶段评价	26

3.1 控制项	26

3.2 评分项	45

I 场地规划及生态设计	44

Ⅱ 建筑及建筑节能设计	51

Ⅲ 给排水及节水设计	56

Ⅳ 结构及节材设计	59

Ⅴ 暖通设计	62

Ⅵ 电气设计	65

Ⅶ 人居健康设计	67

4 运行阶段评价	69

4.1 一般规定	69

4.2 客观评价指标	70

4.3主观评价指标	71

Ⅰ专家组评价指标	70

# 1  总  则

1.0.1  建筑活动消耗大量能源资源，并对环境产生不利影响。我国资源总量和人均资源量都严重不足，同时我国的消费增长速度惊人，在资源再生利用率上也远低于发达国家。而且我国正处于工业化、城镇化加速发展时期，能源资源消耗总量逐年迅速增长。在我国发展绿色建筑，是一项意义重大而十分迫切的任务。借鉴国际先进经验，规范东莞市绿色建筑的评价，推进东莞市可持续发展，更好地执行现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014，《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017。以国家标准和广东省标准为基础建立一套适合东莞市特点的绿色建筑评价体系，制定并实施统一、规范的评价标准，对积极引导东莞市绿色建筑发展，具有十分重要的意义。

1.0.2  建筑因使用功能不同，其能源资源消耗和对环境的影响存在较大差异。工业用地性质上的配套宿舍、配套办公楼、以及无生产工艺的研发用房（新型产业用房）等可参照民用建筑进行评价。将适用范围扩展至覆盖民用建筑各主要类型，并兼具通用性和可操作性，以适应现阶段绿色建筑实践及评价工作的需要。

1.0.3  东莞市在气候、环境、资源、经济社会发展水平与民俗文化等方面存在地方特点，而因地制宜又是绿色建筑建设的基本原则，对绿色建筑的评价，也应综合考量建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等条件和特点。建筑物从规划设计到施工，再到运行使用及最终拆除，构成一个全寿命期。本导则，基本实现了对建筑全寿命期内各环节和阶段的覆盖。节能、节地、节水、节材和保护环境（四节一环保）是我国绿色建筑发展和评价的核心内容。本导则还注重建筑对人的生理和心理的健康影响，引导建筑向健康化方向发展。

1.0.4  符合国家和广东省法律法规和相关标准是参与绿色建筑评价的前提条件。本标准重点在于对建筑四节一环保性能进行评价，并未涵盖通常建筑物所应用的全部功能和性能要求，如结构安全、防火安全等。故参与评价的建筑尚应符合国家现行有关标准的规定。当然，绿色建筑的评价工作也应符合国家和省市现行有关标准的规定。

2 基本规定

## 2.1 一般规定

2.1.1  绿色建筑评价明确划分为“设计评价”和“运行评价”。设计评价的重点在评价设计阶段采取的“绿色措施”和预期效果上，而运行评价则主要评价这些“绿色措施”所产生的实际效果。除此之外，运行评价还关注绿色建筑在施工过程中留下的“绿色足迹”，关注绿色建筑正常运行后的科学管理。简言之，“设计评价”所评的是建筑的设计，“运行评价”所评的是已投入运行的建筑，可对其中建筑中的部分区域开展运行评价，但申请运行评价的区域建筑面积80%以上应投入使用，且有相对独立的暖通空调、给水排水等设备系统，此区域的电、气、热、水耗也能进行独立计量。申请运行评价（尤其是部分区域）的业主，应明确其物业产权和运行管理涵盖的区域，涉及的系统性、整体性指标，还是要基于该指标所覆盖的范围或区域进行总体评价。

2.1.2  建筑单体和建筑群均可以参评绿色建筑。绿色建筑的评价，首先应基于评价对象的性能要求。当需要对某工程项目中的单栋建筑进行评价值时，由于有些评价指标是针对该工程项目设定的（如住区的绿地率），或该工程项目中其他建筑也采用了相同的技术方案（如再生水利用），难以仅基于该单栋建筑进行评价，此时，应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准进行评价。

建筑群是指由位置毗邻、功能相同、权属相同、技术体系相同或相近的两个及以上单体建筑组成的群体。常见的建筑群有住宅建筑群、办公建筑群。当对建筑群进行评价时，可对各单体建筑进行评分，得到各单体建筑的总得分，再按各单体建筑的建筑面积进行加权计算得到建筑群的总得分，最后按建筑群的总得分确定是否达标。

无论评价对象为单体建筑或建筑群，计算系统性、整体性指标时，要基于该指标所覆盖的范围或区域进行总体评价，计算区域的边界应选取合理、口径一致、能够完整围合。常见的系统性、整体性指标主要有：人均居住用地、容积率、绿地率等。

针对目前东莞大部分住宅，一层常配有小面积的单间商铺，若因小面积商铺的影响整栋建筑的得分，显得夸大了其影响，所以特别说明单间面积不大于300平方的商业服务网点，其商业网点部分可不参评。

2.1.3  参与绿色建筑设计评价的建筑，必须先取得绿色建筑施工图审查合证明，方可进行绿色建筑评审，施工图里各专业应配有绿色建筑专项说明，建筑专业宜配有绿色建筑设计说明专篇，评审前应有绿色建筑专项审查意见。施工图审查合格后，后期变更内容涉及到绿色建筑内容的，需要绿色建筑变更审查。

参与绿色建筑运营评价的建筑，应80%以上建筑面积投入运营一年之后进行。

2.1.4  申请评价方依据有关管理制度文件确定。本条对申请评价方的相关工作提出要求。绿色建筑注重全寿命期内能源资源节约与环境保护的性能，申请评价方应对建筑全寿命期内各个阶段进行控制，综合考虑性能、安全、耐久、经济、美观等因素，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，并按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文件。

2.1.5  绿色建筑评价机构依据有关管理制度文件确定。本条对绿色建筑评价机构的相关工作提出要求。绿色建筑评价机构应按照本标准的有关要求审查申请评价方提交的报告、文档。

## 2.2 评价方法

2.2.1  依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值，个别条文内某款项不适用情况，已在条文说明中明确，有的按直接得分处理，有的按不参评处理。

2.2.2  本文运行评价主要采用专家现场评价的方法，详见第4章。

2.2.3  设计评价所有指标项的总分为150分，可以称为“理论总分”。对于具体的参评建筑而言，它们在功能、所处地域的气候、环境、资源等方面客观上存在差异，对不适用的评分项条文不予评定。这样，适用于各参评建筑的评分项的条文数量和总分值可能不一样。对此，计算参评建筑某类指标评分项的实际得分值与适用于参评建筑的评分项总分值的比率，反映参评建筑实际采用的“绿色措施”和（或）效果占理论上可以采用的全部“绿色措施”和（或）效果的相对得分率。这样，适用于各参评建筑的评分项的条文数量和实际可能达到的满分值就小于150分了，称之为“参评分”。即：

参评总分=理论总分（150分）-Σ不参评条文的分值

评分时，标准得分：Q=（实际得分值/参评总分）×150分。例如：Q2=（72/120）×150=90分，其中，72为参评建筑的实际得分值，120为该参评建筑实际可能达到的得分值，进行四舍五入后保留精度为小数点后一位。

对某一栋具体的参评建筑，某一条条文或其款（项）是否参评，可根据标准条文、条文说明进行判定。对某些标准条文、条文说明、本细则的补充说明均未明示的特定情况，某一条条文或其款（项）是否参评，可根据实际情况进行判定。

2.2.4  按公式“Q=（实际得分值/参评总分）×100分” 计算得出的分数不小于60分，判定为绿色建筑。

# 3 设计阶段评价

## 3.1 控制项

3.1.1  《城乡规划法》第二条明确：“本法所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划”；第四十二条规定：“城市规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可”。因此，任何建设项目的选址必须符合所在地城乡规划。

各类保护区是指受到国家法律法规保护、划定有明确的保护范围、制定有相应的保护措施的各类政策区，主要包括：基本农田保护区（《基本农田保护条例》）、风景名胜区（《风景名胜区条例》）、自然保护区（《自然保护区条例》）、历史文化名城名镇名村（《历史文化名城名镇名村保护条例》）、历史文化街区（《城市紫线管理办法》）等。

文物古迹是指人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面与地下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、古碑石刻、近代代表性建筑、革命纪念建筑等，主要指文物保护单位、保护建筑和历史建筑。

设计评价审核项目上层规划文件、区位图、场地地形图。不涉及保护区或文物古迹的一般项目，只要符合所在地城乡规划的要求即为达标，应提供城市（镇）总体规划或控制性详细规划的相关图纸及文件（如总体规划的“土地利用规划图”或控制性详细规划涉及建设项目的规划图则，或项目用地规划许可证及其附带的规划设计条件），涉及保护区或文物古迹的，需提供当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件，据此判断是否达标。如涉及风景名胜区的项目，应提供已批复的风景名胜区总体规划及详细规划的有关图纸及文件；涉及历史文化名城或历史文化街区的项目，应提供已批复的历史文化名城保护规划的有关图纸及文件；涉及文物保护单位的项目，应由所在地文化行政主管部门出具有关文件，明确该文物保护要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目场地区位图、场地地形图、项目用地规划许可证以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件。

3.1.2  本条对绿色建筑的场地安全提出要求。建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

场地的防洪设计符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的规定；抗震防灾设计符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413及《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定；电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的规定。

新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查，并提交相应的调查报告。未进行过区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的，应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的检测报告。

场地土壤曾经受到过污染或存在有毒有害物质（例如，曾经是《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137规定的二、三类工业用地），应采取有效措施全面进行无害化处理，确保符合有关安全标准。

可能会产生电磁辐射危害的情况如：建筑物本身是辐射源的（根据环评要求）；建筑物本身非辐射源。但是周围有辐射源的（根据环评要求），例如架空输电线、地下输电线和变电站等。

本条的评价方法为：设计评价查阅场地地形图、项目区位图、环评报告书（表）、地质勘察报告、场地内有毒有害物质的专项检测报告：土壤氡浓度检测报告等。涉及地质灾害多发区或严重的地段，应提供地质灾害危险性评估报告（应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定报告）；可能涉及污染源、电磁辐射、含氡土壤危害的，应提供相关检测报告或论证报告。核查相关污染源、危险源的防护距离或治理措施的合理性。核查项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求。核查项目是否符合城市抗震防灾的有关要求。

3.1.3  建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，例如：易产生噪声的运动和营业场所，油烟未达标排放的厨房，煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

需要说明的是，虽然《环境空气质量标准》GB 3095广受关注，但考虑到环境空气质量可能在一个大尺度区域内趋同，远非选址所能避免，故不以此对所有建筑作统一要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅总平面图、环评报告书（表），审核应对措施的合理性，及其在设计图纸上的落实情况。

3.1.4  本条适用于各类民用建筑的设计评价。申请并获得批准建设规划工程许可证，取得建设用地规划许可证和建设工程许可证。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目场地地形图、项目用地规划许可证以及当地城乡规划、国土、文化或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件。

3.1.5  场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计是绿色出行的重要组成部分，是保障各类人群方便、安全出行的基本设施。同时，建筑作为城市的有机单元，其无障碍设施建设应纳入城市无障碍系统，随着国家老龄化程度提高，以及响应共建和谐社区的要求，场地内人行通道符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求，在绿地和广场地形险要的地段应设置无障碍设施。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑设计说明、建筑总平面图、总图的竖向及景观设计文件。重点审查建筑的主要出入口是否满足无障碍要求，场地内的人行系统以及与外部城市道路的连接是否满足无障碍的要求，在绿地和广场地形险要的地段是否设置无障碍设施。

3.1.6  本条文适用于公共建筑的设计评价。建筑能源消耗情况较复杂，主要包括空调系统、照明系统、其他动力系统等。当未分项计量时，不利于统计建筑各类系统设备的能耗分布，难以发现能耗不合理之处。为此，要求采用集中冷热源的建筑，在系统设计（或既有建筑改造设计）时必须考虑使用建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统、照明、热水能耗等都能实现独立分项计量。这有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效的实施建筑节能。

对于采用区域集中供冷、集中供热的建筑，各用户一般需缴纳供冷、供热费用，按照用户用冷量、用热量来缴纳费用比较合理，避免了按用户面积分摊费用所带来的缺点，同时为建筑的能耗分析能够提供很好的数据来源。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、暖通专业施工图及设计说明。

3.1.7  本条文适用于政府投资项目及大于2万平米的公共建筑的设计评价。大型公共建筑节能的目标是在保证服务品质的基础上降低实际运行过程中的能源消耗。要实现这个目标，需要有准确详实的能源数据作为能耗分析、统计、诊断的基础。建筑节能，一切以数据为基础，这不仅是发现问题的依据也是检验节能改造效果的标准。没有对实际用能数据真实全面的掌握，就无法科学有据地找到建筑节能的工作方向，进而开展“以用能数据为导向的建筑节能”。

目前东莞市已经建立了建筑能耗监测云平台中心，部分镇区也建立了相应的建筑能耗监测子系统。镇区的建筑能耗监测子系统负责采集、分析镇区管辖范围内的监测对象的能耗数据再传送至市建筑能耗监测云平台中心。

本条文评价方法为：查看电气设计图纸是否有将用电分项计量系统与建筑能耗监测系统对接的端口、申请介入建筑能耗监测系统的相关文件。2万平方以下的非政府投资项目此项可不参评。

3.1.8  室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好、舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免炫光，显色效果良好。各类民用建筑中的室内照度、眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关标准。

本条文评价方法为：查阅电气施工图（需包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明功率密度功率值及其计算。

3.1.9  在方案、规划阶段，根据广东省及东莞市水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以及低质低用、高质高用的用水原则对用水水量和水质进行估算与评价，提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案，提高水资源循环利用效率，减少市政供水量和污水排放量。

水资源利用方案应符合以下原则并包含以下各项内容：

1 结合广东省及东莞市政府规定的节水要求、城市水环境专项规划以及项目的可利用水资源状况，因地制宜地考虑绿色建筑水资源的利用方案，是进行绿色建筑给排水设计的首要步骤。项目的可利用水资源状况、所在地的气象资料、地质条件及周边市政设施情况等因素应重点考虑，以使制定的措施具有针对性。

（1）可利用水资源。指在技术上可行、经济上合理的情况下，通过工程措施能进行调节利用且有一定保证率的那部分水资源量，除市政自来水外，还包括但不局限于以下几种水资源：

1）建筑污废水。建筑污废水的利用一般分为复用和循环利用。复用，即梯级利用，根据不同用水部门对水质要求的不同，对污废水进行重复利用；循环利用则是通过自建处理设施对污废水进行处理，出水达到杂用水使用的水质要求后，回用做杂用水。建筑污废水的来源，既可以是项目自身产生的污废水，也可以是通过签订许可协议从周边其他建筑获得的污废水。

2）市政再生水。当项目周边有市政再生水利用条件（项目所在地在市政再生水厂的供水范围内或规划供水范围内）时，通过签订市政再生水用水协议和设置项目内再生水供水系统，可以充分利用市政再生水代替自来水用于满足项目内的各种杂用水需求。

3）雨水。项目通过设置雨水收集贮存设施和处理设施，可以对雨水进行收集、处理，回用做景观补水、绿化灌溉、道路浇洒等杂用水。项目的雨水收集范围，即可以是自身的红线范围内，也可以通过签订许可协议，收集周边区域的雨水。

4）河湖水。当项目所在地周边的地表水资源较为丰富且获得便利时，在通过市政、河道等相关管理部门许可的前提下，可以对项目周边的河湖水进行有效利用。

5）海水。临海地区的项目在经济技术条件允许的前提下，鼓励充分利用海水这一利用前景十分广阔的水资源。

（2）气象资料。主要包括影响雨水利用的当地降水量、蒸发量和太阳能资源等内容。

（3）地质条件。主要包括影响雨水入渗及回用的地质构造、地下水位和土质情况等。

（4）市政设施情况。包括当地的市政给排水管网、处理设施的现状、长期的规划情况。包括是否存在市政再生水供应，如果直接使用市政再生水，应提供相关主管部门批准同意其使用的相关文件。

2 当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、商场、餐饮建筑、会展建筑、旅馆等时，可统筹考虑项目内水资源的各种情况，确定综合利用方案。例如收集项目范围内旅馆建筑的优质杂排水，经处理后回用于项目范围内办公、商场建筑的室内冲厕。

3 用水定额应从总体区域用水上考虑，参照《民用建筑节水设计标准》GB50555、地方用水标准及其它相关用水要求确定，并结合当地经济状况、气候条件、用水习惯和区域水专项规划等，根据实际情况科学、合理地确定。

用水量估算不仅要考虑建筑室内盥洗、沐浴、冲厕、冷却水补水、泳池补水、空调设备补水等室内用水要素，还要综合考虑小区或区域性的室外浇洒道路、绿化、景观水体补水等室外用水要素。用水量估算需要综合上述各种用水要素，统一编制水量计算表，详尽表达整个项目的用水情况，以便于方案论证及评价审查。

使用非传统水源（雨水、中水）时，应进行源水量和用水量的水量平衡分析，编制水量平衡表，并应考虑季节变化等各种影响源水量和用水量的因素。

4 给排水系统设计方案说明

（1）建筑给水系统设计首先要符合国家和东莞市相关标准规范的规定。方案内容包括水源情况简述（包括自备水源和市政给水管网）、供水方式、给水系统分类及组合情况、分质供水的情况、当水量水压不满足时所采取的措施以及防止水质污染的措施等。

供水系统应保证水压稳定、可靠、高效节能。高层建筑生活给水系统应合理分区，低区应充分利用市政压力，高区采用减压分区时减压区不多于一区，同时可采用减压限流的节水措施。

根据用水要求的不同，给水水质应满足国家、地方或行业的相关标准。用于生食品洗涤、烹饪，盥洗、淋浴、衣物洗涤、家具擦洗用水，其水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749和《城市供水水质标准》CJ/T 206的要求。当采用二次供水设施保证住宅正常供水时，二次供水设施的水质卫生标准应符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051的要求。生活热水系统的水质要求与生活给水系统的水质要求相同。管道直饮水水质应满足行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求。生活杂用水是指用于便器冲洗、绿化浇洒、室内车库地面和室外地面冲洗用水，可使用建筑中水或市政再生水，其水质应符合国家现行标准《城市污水再生利用－城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用－景观环境用水水质》GB/T 18921和《生活杂用水水质标准》CJ/T 48的相关要求。

管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染。有直饮水时，直饮水应采用独立的循环管网供水，并设置安全报警装置。

各供水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合卫生要求的用水。

（2）建筑排水系统的设计首先要符合国家相关标准规范的规定。方案内容包括现有排水条件、排水系统的选择及排水体制、污废水排水量等。

应设有完善的污水收集和污水排放等设施，技术经济分析合理时，可考虑污废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施，优质杂排水的再生利用可以有效地减少市政供水量和污水排放量。

对已有雨污分流排水系统的城市，室外排水系统应实行雨污分流，避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对周围人和环境产生负面影响。

5 采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

说明系统设计中采用的节水器具、高效节水设备和相关的技术措施等，应注明节水性能和用水效率等级等相关参数的要求。所有项目必须考虑采用节水器具。

6 非传统水源利用方案。

对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性应在统筹考虑当地政府相关政策、规定等的基础上进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

按照市政部门提供的市政排水条件，靠近或在市政管网服务区域的建筑，其生活污水可排入市政污水管，纳入城市污水集中处理系统；远离或不能接入市政排水系统的污水，应进行单独处理（分散处理），且要设置完善的污水收集和污水排放等设施，处理后排放到附近受纳水体，其水质应达到国家及地方相关排放标准，缺水地区还应考虑回用。污水处理率和达标排放率必须达到100%。

多雨地区应根据当地的降雨与水资源等条件，因地制宜地加强雨水利用；降雨量相对较少且季节性差异较大的地区应慎重、合理地设计雨水收集系统与规模，避免投资效益低下。

内陆缺水地区可加强再生水利用，淡水资源丰富地区可不强制实施污水再生利用。

7 《民用建筑节水设计规范》GB 50555中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下水”，全文强制的《住宅建筑规范》GB 50368第4.4.3条规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水”。因此，景观水体补水不能采用市政供水和自备地下水井供水。设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。

采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量来确定，需要进行全年逐月水量平衡分析计算，以确定适宜的水景规模，并进行适应不同季节的水景设计。

本条的评价方法为：设计评价查阅水资源利用方案，核查其在给排水专业、景观专业相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）中的落实情况。

3.1.10  合理、完善的给水排水系统应符合下列要求：

1 给水排水系统的规划设计应符合相关标准的规定，如《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《城镇给水排水技术规范》GB 50788、《民用建筑节水设计规范》GB50555、《建筑中水设计规范》GB 50336。

2 给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。供水充分利用市政压力，加压系统选用节能高效的设备；给水系统分区合理，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45Mpa；合理采取减压限流的节水措施，如生活给水系统入户管表前供水压力不大于0.20 Mpa；供水系统选用高效的设备如变频供水设备、高效水泵等。

3 设置完善的污水收集和污水排放等措施，有市政排水管网服务地区的建筑，其生活污水可排入市政污水管网、由城市污水系统集中处理；远离或不能接入市政排水系统的污水，应自行设置完善的污水处理设施，单独处理（分散处理）后排放至附近受纳水体，其水质应达到国家相关排放标准，并满足地方主管部门对排放的水质水量的要求。技术经济分析合理时，可考虑无废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施。污水处理率应达到100%，达标排放率必须达到100%

4 为避免室内重要物资和设备受潮引起的损失，应采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水和结露。

5 应根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用，保证排水渠道畅通，减少雨水受污染的概率，且合理利用雨水资源。实行雨污分流地区的项目，室外排水雄应实行雨污分流，避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对周围人和环境产生负面影响。

6 对于生活热水系统，在选择热水供应系统时，热水用水量较小且用水点分散时，宜采用集中热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统。对集中热水供应系统，应设置完善的循环系统，保证配水点出水温度不低于45℃的时间，对于住宅不得大于15s，对于医院和旅馆等公共建筑不得大于10s。设置集中生活热水系统时，应确保冷热水系统压力平衡，或设置混水器、恒温阀、压差控制装置等。

本条的评价方法为：设计评价查阅给水排水系统设置的相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）。

3.1.11  本条适用于居住建筑的设计评价。住区内水管爆裂，水泵检修、维修期间造成的短期停水会给一些用户带来极大的不便，可在单体的市政供水引入管上引出一临时取水点，以解决住户在停水期间的基本用水需求。若单体附近有预留绿化龙头，本条直接得分。

本条的评价方法为：公共建筑不参评。设计阶段查阅给排水平面图、给排水系统图、景观绿化图纸。

3.1.12  绿色建筑还鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501 - 2010、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502- 2010、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377- 2012、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378-2012、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379 - 2012，今后还将陆续出台其他用水器具的标准。

《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501-2010规定了水嘴用水效率等级，在（0.10±0.01）MPa动压下，依据表6.2.6-1的水嘴流量（带附件）判定水嘴的用水效率等级。水嘴的节水评价值为用水效率等级的2级。

表3.1.12-1 水嘴用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.100 | 0.125 | 0.150 |

《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502-2010规定了坐便器用水效率等级，坐便器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表3.1.12-2 坐便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量/L | 单档 | 平均值 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  | 双档 | 大档 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 |
|  |  | 小档 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 6.3 |
|  |  | 平均值 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 7.2 |

《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377-2012规定了小便器用水效率等级，小便器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表3.1.12-3 小便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378-2012规定了淋浴器用水效率等级，淋浴器的节水评价值为用水效率等级的2级。

表3.1.12-4 淋浴器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.08 | 0.12 | 0.15 |

《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379-2012规定了便器冲洗阀用水效率等级，便器冲洗阀的节水评价值为用水效率等级的2级。

表3.1.12-5 大便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |

表3.1.12-6 小便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。当存在不同用水效率等级的卫生器具时，按满足最低等级的要求得分。卫生器具有用水效率相关标准的应全部采用，方可认定达标。今后当其他用水器具出台了相应标准时，按同样的原则进行要求。

对精装交付的住宅或土建装修一体化设计的公建项目，在施工图设计中应对节水器具的选用提出要求，精装图纸中应体现使用了2级节水器具；对非一体化设计的项目，此项不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅体现节水器具选取要求的设计文件、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）。

3.1.13  一些建筑材料及制品在使用过程中不断暴露出问题，已被证明不适宜在建筑工程中应用，或者不适宜在某些地区的建筑中使用。绿色建筑中不应采用国家和当地有关主管部门向社会公布禁止和限制使用的建筑材料及制品。

本条的评价方法为：设计评价对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅设计说明和材料清单，审查是否采用了禁止和限制使用的建筑材料及制品。

3.1.14  本条适用于混凝土结构的各类民用建筑的设计评价。抗拉屈服强度达到400MPa级及以上的热轧带肋钢筋，具有强度高、综合性能优的特点，用高强钢筋替代目前大量使用的335MPa级热轧带肋钢筋，平均可节约钢材12％以上。高强钢筋作为节材节能环保产品，在建筑工程中大力推广应用，是加快转变经济发展方式的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。

为了在绿色建筑中推广应用高强钢筋，本条参考国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第4.2.1条之规定，对混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋提出强度等级和品种要求。国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 第4.2.1条第2款的规定：“梁、柱纵向受力普通钢筋应采用 HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋”。本条针对的是对混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋，不涉及混凝土结构中的其他构件。

本条的评价方法为：钢结构、砌体结构、木结构等其它结构建筑不参评。设计评价查阅结构专业施工图（包括结构设计总说明、梁配筋图及柱配筋图），对设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋牌号和规格进行核查。

3.1.15  设置大量的没有功能的纯装饰性构件，不符合绿色建筑节约资源的要求。而通过使用装饰和功能一体化构件，利用功能构件作为建筑造型的语言，可以在满足建筑功能的前提下表达美学效果，并节约资源。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。单栋建筑总造价系指该建筑的土建、安装工程总造价，不包括征地等其他费用。

没有功能作用的纯装饰性构件应用，归纳为如下几种常见情况：

1）不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用。

2）单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异型构件。

3）女儿墙高度超过标准要求2倍以上。

对有功能作用的装饰性构件应提供其功能说明书。

本条的评价方法为：针对居住建筑和公共建筑的具体要求分别是：

居住建筑：纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的2%；

公共建筑：纯装饰性构件造价不高于所在单栋建筑总造价的5‰。

评价时，对有功能作用的装饰性构件应由申报方提供功能说明书。对有纯装饰性构件的项目应以单栋建筑为单元进行造价比例核算，各单栋建筑均应符合上述造价比例要求。对于地下室相连接而地上部分分开的项目可按照申报主体进行整体计算，可不以地上单栋建筑为单元。

设计评价查阅建筑、结构设计说明及图纸，有功能作用的装饰性构件的功能说明书，建筑工程造价预算表，纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例计算书，审查纯装饰性构件造价占单栋建筑总造价比例及其合理性。

3.1.16  外墙、隔墙和门窗的隔声性能指空气声隔声性能；楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。本条所指的围护结构构件的隔声性能的低限要求，与国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求规定对应，如该标准中没有明确围护结构隔声性能的低限要求，即对应该标准规定的隔声性能的最低要求。

若《民用建筑隔声设计规范》对相应的场所未做要求，则本条也不做具体要求（如商业建筑较多的功能区域，开放式办公等，可不参加评定）。

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中的规定，汇总各类建筑构件及相邻房间之间的隔声性能要求如表3.1.16、表3.1.17。在《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中，除旅馆建筑外的其它各类建筑的外墙、门窗隔声标准只有一个级别，因此进行评价时将该级别视为低限标准（高要求标准按比低限标准高5dB执行）；对于商业建筑，《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 仅对部分类型的隔墙、楼板隔声性能有要求，对外墙、门和窗的空气声隔声性能无标准要求，故可仅按表中规定进行评价，对其他建筑构件不作规定（若无相应的构件，则不参评）。对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010没有涉及的建筑类型的围护结构构件隔声性能，可参照相近功能类型的要求进行评价。对于公共建筑如办公建筑中的大空间、开放办公空间等的围护结构隔声性能没有明确要求的空间，不做要求。

表3.1.16 围护结构空气声隔声标准

| 建筑类型 | 构件/房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限要求 | 高标准要求 |
| 住宅建筑 | 分户墙、分户楼板 | 计权隔声量+粉红噪声 频谱修正量 RW+C | >45 | >50 |
|  | 户(套)门 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 户内卧室墙 |  | ≥35 | —— |
|  | 户内其他分室墙 |  | ≥30 | —— |
|  | 分隔住宅和非居住用途空间的楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >51 | —— |
|  | 交通干线两侧卧室、起居室（厅）的窗 |  | ≥30 | ≥35 |
|  | 其他窗 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 外墙 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 卧室、起居室（厅）与邻户房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 住宅和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥51 | —— |
| 学校建筑注1 | 语音教室、阅览室的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >50 | —— |
|  | 普通教室与各种产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 |  | >50 | —— |
|  | 普通教室之间的隔墙与楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 音乐教室、琴房之间的隔墙与楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 产生噪声房间的门 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 其他门 |  | ≥20 | ≥25 |
|  | 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | ≥45 | ≥50 |
|  | 邻交通干线的外窗 |  | ≥30 | ≥35 |
|  | 其他外窗 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 语音教室、阅览室与相邻房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥50 | —— |
|  | 普通教室与各种产生噪声的房间之间 |  | ≥50 | —— |
|  | 普通教室之间 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 音乐教室、琴房之间 |  | ≥45 | ≥50 |
| 医院建筑 | 病房之间及病房、手术室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >45 | >50 |
|  | 诊室之间的隔墙、楼板 |  | >40 | >45 |
|  | 听力测听室的隔墙、楼板 |  | >50 | —— |
|  | 门 |  | ≥30（听力测听室）/≥20（其他） | ≥35（听力测听室）/—（其他） |
|  | 病房与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >50 | >55 |
|  | 手术室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 体外震波碎石室、核磁共振室的隔墙、楼板 |  | >50 | —— |
|  | 外墙 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 外窗 |  | ≥30（临街一侧病房）/≥25（其他） | 35（临街一侧病房）/≥30（其他） |
|  | 病房之间及病房、手术室与 普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 诊室之间 |  | ≥40 | ≥45 |
|  | 听力测听室与毗邻房间之间 |  | ≥50 | —— |
|  | 病房与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥50 | ≥55 |
|  | 手术室与产生噪声的房间之间 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 体外震波碎石室、核磁共振室与毗邻房间之间 |  | ≥50 | —— |
| 旅馆建筑 | 客房之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >40 | >50 |
|  | 客房与走廊之间的隔墙 |  | >40 | >45 |
|  | 客房门 |  | ≥20 | ≥30 |
|  | 客房外墙(含窗〉 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >30 | >40 |
|  | 客房外窗 |  | ≥25 | ≥35 |
|  | 客房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥40 | ≥50 |
|  | 走廊与客房之间 |  | ≥35 | ≥40 |
|  | 室外与客房 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥30 | ≥40 |
| 办公建筑 | 办公室、会议室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量RW+C | >45 | >50 |
|  | 门 |  | ≥20 | ≥25 |
|  | 办公室、会议室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >45 | >50 |
|  | 外墙 |  | ≥45 | ≥50 |
|  | 邻交通干线的办公室、会议室外窗 |  | ≥30 | ≥35 |
|  | 其他外窗 |  | ≥25 | ≥30 |
|  | 办公室、会议室与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 办公室、会议室与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥45 | ≥50 |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量RW+Ctr | >55 | >60 |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 |  | >45 | >50 |
|  | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥55 | ≥60 |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间 |  | ≥45 | ≥50 |

注：1 产生噪声的房间系指音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房。

表3.1.16 楼板撞击声隔声标准

| 建筑类型 | 楼板部位 | 撞击声隔声单值评价量（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限要求 | 高标准要求 |
| 住宅建筑 | 卧室、起居室的分户楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <65 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤65 | ≤55 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W （实验室测量） | <65 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤65 | ≤55 |
|  | 音乐教室、琴房之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W （实验室测量） | <65 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤65 | ≤55 |
|  | 普通教室之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
| 医院建筑 | 病房、手术室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
|  | 昕力测昕室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤60 | —— |
| 旅馆建筑 | 客房与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W （实验室测量） | <75 | <55 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤55 |
| 办公建筑 | 办公室、会议室顶部的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <75 | <65 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤75 | ≤65 |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 Ln,W（实验室测量） | <50 | <45 |
|  |  | 计权规范化撞击声压级 L'nT,W（现场测量） | ≤50 | ≤45 |

本条的评价方法为：设计评价查阅相关没计文件（主要是围护结构的构造说明、大样图纸）、建筑构件隔声性能分析报告或建筑构件隔声性能的实验室检验报告。

3.1.17  本条所指沿街立面包括主要干道两边的建筑立面、普通机动车道路两边建筑立面及商业街两边的建筑立面。对于普通机动车道路与商业街两边的建筑立面指30米（包括30米）以下的建筑立面。建筑主干道的两边建筑的立面包括整个立面，距主干道100米且为第一排建筑时，还包括侧面的窗。

本条所指的噪声控制对象包括室内自身声源和来自室外的噪声。室内噪声源一般为通风空调设备、日用电器等；室外噪声源则包括来自于建筑其他房间的噪声（如电梯噪声、空调设备噪声等）和来自建筑外部的噪声（如周边交通噪声、社会生活噪声、工业噪声等）。本条所指的低限要求，与国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求规定对应，如该标准中没有明确室内噪声级的低限要求，即对应该标准规定的室内噪声级的最低要求。

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中的规定，汇总各类建筑主要功能房间室内允许噪声级的要求如表3.1.17。住宅、办公、商业、医院建筑主要功能房间的噪声级限值，应分别与《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118中不同类型建筑涉及房间的要求一一对应；其余类型民用建筑，可参照相近功能类型的要求进行评价。对于公共建筑如办公建筑中的大空间、开放办公空间等噪声级没有明确要求的空间类型，不做要求。

表3.1.17 室内允许噪声级

| 建筑类型 | 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 | 高标准要求 |
| 住宅建筑 | 卧室 | ≤45(昼)/≤37(夜) | ≤40(昼)/≤30(夜) |
|  | 起居室(厅〉 | ≤45 | ≤40 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房 | ≤45 | ≤40 |
|  | 音乐教室、琴房 | ≤45 | ≤40 |
|  | 舞蹈教室 | ≤50 | ≤45 |
|  | 教师办公室、休息室、会议室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 健身房 | ≤50 | —— |
|  | 教学楼中封闭的走廊、楼梯间 | ≤50 | —— |
| 医院建筑 | 病房、医护人员休息室 | ≤45 (昼)/≤40 (夜) | ≤40(昼)/≤35(夜)注1 |
|  | 各类重症监护室 | ≤45 (昼)/≤40 (夜) | ≤40 (昼)/≤35(夜) |
|  | 诊室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 手术室、分娩室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 洁净手术室 | ≤50 | —— |
|  | 人工生殖中心净化区 | ≤40 | —— |
|  | 听力测听室 | ≤25注2 | —— |
|  | 化验室、分析实验室 | ≤40 | —— |
|  | 入口大厅、候诊厅 | ≤55 | ≤50 |
| 旅馆建筑 | 客房 | ≤45(昼)/≤40(夜〉 | ≤35(昼)/≤30 (夜) |
|  | 办公室、会议室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 多用途厅 | ≤50 | ≤40 |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤55 | ≤45 |
| 办公建筑 | 单人办公室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 多人办公室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 电视电话会议室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 普通会议室 | ≤45 | ≤40 |
| 商业建筑 | 商店、商店、购物中心、会展中心 | ≤55 | ≤50 |
|  | 餐厅 | ≤55 | ≤45 |
|  | 员工休息室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 走廊 | ≤60 | ≤50 |

注：1 对特殊要求的病房，室内允许噪声级应小于或等于30dB；

2 适用于采用纯音气导和骨导听阈测听法的听力测听室，采用声场测听法的听力测听室另有规定。

本条的评价方法为：查阅建筑设计平面图，审核基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况，及可能有的声环境专项设计报告。

3.1.18  本条适用于居住类建筑的设计评价。针对目前民用建筑中大量采用PVC排水管，其隔声性能较差，使用时产生噪声对使用者产生较大干扰的情况提出要求。采用新型降噪管，可有效降低管道排水时的噪声辐射，此时应提供新型降噪管降低噪声水平的证明材料。采用同层排水，降低排水时水下落高度和撞击力，能有效降低排水管辐射的噪声，且能降低排水时对下面楼层的噪声干扰。

本条的评价方法为：居住建筑和旅馆建筑之外的其他类型建筑不参评。设计评价查阅建筑总平面图、给水排水专业施工图等文件。

3.1.19  南方地区太阳辐射强烈，屋顶和东西外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低，具有重要意义。因此，除在本标准的第3章相关条文对于围护结构热工性能要求之外，增加对上述围护结构的隔热性能的要求。外墙和屋面在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，内表面最高温度应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅围护结构热工设计说明等图纸或文件，以及计算分析报告。

3.1.20  迎风面积是指建筑物在某一风赂来流方向上的投影面积，以它近似地代表建筑物挡风面的大小，当风向不变，随着建筑的旋转总能句有一个最大的迎风面积，但这个最大迎风面积不定是实际迎风面积，所以称之为最大可能迎风面积。最大可能迎风面积是一个只与建筑物设计体量有关的量，与风向无关。迎风面积与最大可能迎风面积之比称为迎风面积比。它是一个大于0小于1的数。其中东莞夏季的主导风为南风。遮阳体可分为构筑物遮阳体与绿化阳体两类。其中构筑物遮阳体为可遮阳的人工构筑物及其所属部件，如候车亭棚盖、廊道棚架、凉亭顶盖、张拉膜等；绿化遮阳体为可遮阳的立体绿化部位，如乔木的树冠、爬藤的棚架等。平均迎风面积比，是各栋建筑迎风面积比算术平均值。

按《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013规定，东莞地区的平均迎风面积比应不大于0.75。遮阳覆盖率限值为：广场不小于0.25，游憩场所与停车场均不小于0.30，人行道不小于0.50。

居住区或设计地块范围内各个建筑物的迎风面积比的平均值应满足3.1.20-1。在居住区的广场、人行道、游憩场、停车场等特定场地的硬化地面范围内，遮阳体正投影面积总和占该场地硬化地面面积的比率(％)应满足3.1.20-2。

表3.1.20-1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

| 建筑气候区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ | Ⅲ、Ⅴ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比（ζs） | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

表3.1.20-2 居住区活动场地的遮阳覆盖限值(%)

| 场地 | 建筑气候区 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

对于建筑单体数量多，建筑密度大的居住区场地的通风与遮阳设计尤为重要，因此本条规定了场地面积大于50000m2的居住小区应满足本条要求。

## 3.2 评分项

### I 场地规划及生态设计

（单节总分40）

3.2.1  本导则所指的居住建筑不包括国家明令禁止建设的别墅类项目。

对居住建筑，人均居住用地指标是控制居住建筑节地的关键性指标，本标准根据国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93（2002年版）第3.0.3条的规定，提出人均居住用地指标；2分或4分是根据居住建筑的节地情况进行赋值的，评价时要进行选择，可得0分、2分或4分。

对公共建筑，因其种类繁多，故在保证其基本功能及室外环境的前提下应按照所在地城乡规划的要求采用合理的容积率。就节地而言，对于容积率不可能高的建设项目，在节地方面得不到太高的评分，但可以通过精心的场地设计，在创造更高的绿地率以及提供更多的开敞空间或公共空间等方面获得更高的评分；而对于容积率较高的建设项目，在节地方面则更容易获得较高的评分。

本条的评价方法为：设计评价查阅规划现状图、相关设计文件、技术经济指标、人均居住用地指标计算书。

1 居住建筑，查阅住区总用地面积、总户数、总人口（可按3.2人/户换算人口数）等，核算申报项目的人均居住用地指标计算书。不同规模居住用地面积应按下列方法进行计算：

（1）小型项目（达不到组团规模的）：按照所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证批准的用地面积进行计算。

（2）居住组团：按照包含本次申报所有居住建筑且由住区道路完整围合区域的用地面积进行计算。

（3）居住小区：部分居住建筑或某栋居住建筑申报，按照城乡规划管理部门批准的完整的居住建设项目的用地面积进行计算。

（4）申报项目为某个综合开发项目。依照建设用地规划许可证的规划条件进行计算。

人均居住用地指标计算和评分方式如下：

（1）当住区内所有住宅建筑层数相同时，计算人均居住用地指标，将其与标准中相应层数建筑的值进行比较，得到具体评价分值。人均居住用指标计算如下：

A=R/（H×3.2）

式中：R——参评范围的居住用地面积；

A——人均居住用地面积；

H——住宅户数；3.2指每户3.2人，若当地有具体规定，可按照当地规定取值。

（2）当住区不同层数的住宅建筑混合建设时，计算现有居住户数可能占用的最大居住用地面积，将其与实际参评居住用地面积进行比较，得到具体评价分值。

当R≥（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2时，得0分。

当R≤（H1×41+H2×26+H3×24+H4×22+H5×13）×3.2时，得2分。

当R≤（H1×35+H2×23+H3×22+H4×20+H5×11）×3.2时，得4分。

式中：H1——3层及以下住宅户数；

H2——4～6层住宅户数

H3——7～12层住宅户数

H4——13～18层住宅户数

H5——19层及以上住宅户数

R——参评范围的居住用地面积

2 公共建筑，查阅总用地面积、地上总建筑面积、容积率等，校核项目的容积率指标计算书。容积率应按下列的方法进行核算：

（1）申报项目用地性质明确且有独立边界时，其容积率应按所在地城乡规划管理部门核发的建设用地规划许可证规划条件提出的容积率进行核算。

（2）申报项目为某个综合开发项目中的部分建筑申报时，依照建设用地规划许可证的规划条件进行计算。

3.2.2  由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明。经论证，场地区位、地质等条件不适宜开发地下空间的，或小城镇、远郊、农村的小型项目，本条不参评。

开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，但从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书，审核地下空间设计的合理性；居住建筑核查地下建筑面积与地上建筑面积的比率；公共建筑核查地下建筑面积与总用地面积之比，同时核查地下一层建筑面积与总用地面积的比率。

3.2.3  绿色建筑设计应对场地周边的噪声现状进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行预测，必要时采取有效措施改善环境噪声状况，使之符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096中对于不同声环境功能区噪声标准的规定。当拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，需要采取措施降低噪声干扰。

需要说明的是，噪声监测的现状值仅作为参考，需结合场地环境条件的变化（如道路车流量的增长）进行对应的噪声改变情况预测。

具体的措施包括但不局限于：

1 对场地周围的环境噪声情况进行调研，得出噪声现状的检测报告，并根据规划实施后的环境变化及其噪声状况的变化，对规划实施后的环境噪声作出预测，从而在规划中依照噪声来源、分布，提出合理的防噪、降噪方案。

2 在总平面规划时，注意噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局，不把噪声敏感性高的居住用建筑安排在临近交通干道的位置，同时确保不会受到固定噪声源的干扰。通过对建筑朝向、定位及开口的布置，减弱所受外部环境噪声的影响。

3 采用适当的隔离或降噪措施，减少环境噪声干扰。例如，采取道路声屏障、低噪声路面、绿化降噪、限制重载车通行等隔离和降噪措施；对于可能产生噪声干扰的固定的设备噪声源采取隔声和消声措施，降低其环境噪声。

本条的评价方法为：设计评价查阅环评报告书（表）或环境噪声影响测试评估报告、噪声预测分析报告。如果环评报告中包含噪声预测分析的相关内容，则可不单独提供噪声预测分析报告；如果没有现场测试结果、噪声预测值等，则需单独提供由第三方机构检测的噪声检测报告和噪声模拟计算文件。

3.2.4  优先发展公共交通是缓解城市交通拥堵问题的重要措施，因此建筑与公共交通联系的便捷程度很重要。为便于选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视建筑场地与公共交通站点的便捷联系，合理设置出入口。“有便捷的人行通道联系公共交通站点”包括：建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道，地下空间与地铁站点直接相连等。

本条的评价方法为：对于偏远小城镇和乡村，所辖区域设有统一公共交通站点，此条直接得分。设计评价查阅相关设计文件、建筑总平面图、场地周边公共交通设施布局图（应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容。

3.2.5  本条鼓励使用自行车等绿色环保的交通工具，绿色出行。结合现在城市共享单车的发展使用，场地建设可适当留出位置用于停放共享自行车。

目前停车难成为一个城市的通病，鼓励在建设时适当增加停车位数量，停车位错时共享使用。地面停车位应按照国家和地方有关标准适度设置，并科学管理、合理组织交通流线，不应对人行、活动场所产生干扰。尽量减少地面停车位，地面过多的停车位会给局部区域热环境带来不良影响，对地面停车位采用适当的遮阳措施，有利于改善车内使用环境。

本条的评价方法为：小城镇、远郊、农村的小型项目，本条不参评。

设计评价查阅相关设计文件。查阅建筑总平面图（注明自行车库/棚位置、地面停车场位置），自行车库/棚及附属设施施工图，停车场（库）施工图，错时停车管理制度文件、地面交通流线分析图等。自行车库（棚）的设置数量，应满足或高于规划条件中的要求，设置在地面的需设置遮阳篷。机动车停车的数量和位置应满足规划条件的要求。

3.2.6  城市热岛形成的一个主要原因是因为城市下垫面的改变，造成水分无法蓄存并向大气蒸发。若场地内硬质地面比例较低，绿化较好，其土壤下垫面的水土保持能力较强，下垫面总体的蒸发能力较强，水土保持良好的下垫面能有效地降低城市热岛效应，不同用途的场地下垫面，其蒸发系数有区别，通过加权平均计算，得出蒸发面积与场地面积的比例，并按照不同的比例进行评分。

本条评价方法：设计阶段应提供蒸发面积与场地面积的比例计算书、建筑总图、景观设计图纸。

3.2.7  场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道等），能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。

当场地面积超过一定范围时，应进行雨水专项规划设计。雨水专项规划设计是通过建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合，综合考虑各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划设计。通过实施雨水专项规划设计，能避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接问题，避免出现“顾此失彼”的现象。具体评价时，场地占地面积大于10hm2的项目，应提供雨水专项规划设计，不大于10hm2的项目可不做雨水专项规划设计，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合利用方案。

利用场地的河流、湖泊、水塘、湿地、低洼地作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观（如景观绿地和景观水体）来调蓄雨水，可达到有限土地资源多功能开发的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，故宜合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。

雨水下渗也是消减径流和径流污染的重要途径之一。本条“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。通常停车场、道路和室外活动场地等，有一定承载力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足道路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。评价时以场地中硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。

本条的评价方法为：小城镇、远郊、农村的小型项目，本条可不参评。

设计评价查阅地形图、场地规划设计文件、施工图文件（含总图、景观设计图、室外给排水总平面图、计算书等）、场地雨水综合利用方案或雨水专项规划设计（场地大于10hm2的应提供雨水专项规划设计，没有提供的本条不得分）、计算书。具体评价时，申报材料中应提供场地铺装图，要求标明室外透水铺装地面位置、面积、铺装材料。

3.2.8  本条是从整体上考虑建筑的布局和朝向。建筑采用点式布局可以实现良好的采光，增强室外及室内自然通风，使室内空气与室外实现充分对流，保证室内空气的新鲜度；外窗主要布置在南北向有利于减少东西向太阳辐射，对降低建筑能耗具有重要意义，能更好的利用东莞地区冬夏季的气候变化。建筑朝向的定义参考相对应的建筑类型节能设计标准中给出的朝向划分方法。

本条评价方法：审查建筑专业施工图、南北向外窗总面积占外窗总面积比例计算书。

3.2.9  建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方工程量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有水体和植被，特别是大型乔木。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。表层土含有丰富的有机质、矿物质和微量元素，适合植物和微生物的生长，场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一。除此之外，根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，如对土壤进行生态处理，对污染水体进行净化和循环，对植被进行生态设计以恢复场地原有动植物生存环境等，也可作为得分依据。

本条的评价方法为：若申报项目是净地交付，即已完成土地的一级开发成为熟地，则此条不参评。

设计评价查阅相关设计文件、场地原地形图、带地形的规划设计图、环评报告书（表）、表层土利用方案、乔木等植被保护方案（保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植））、水面保留方案总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图、拟采取的生态补偿措施与实施方案。

3.2.10  冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处风速V＜5m／s是不影响人们正常室外活动的基本要求。建筑的迎风面与背风面风压差不超过5Pa，可以减少冷风向室内渗透。

夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区和涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。外窗室内外表面的风压差达到0.5Pa有利于建筑的自然通风。

利用计算流体动力学（CFD）手段通过不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风向为对应季节内出现频率最高的风向和平均风速，可通过查阅建筑设计或暖通空调设计手册中所在城市的相关资料得到。

本条第1款第2项的表面风压差主要是指平均风压差；第2款第2项计算风压差时，室内压力默认为0Pa，不需要单独模拟。

室外风环境模拟的边界条件和基本设置需满足以下规定：

1）计算区域：建筑迎风截面堵塞比（模型面积/迎风面计算区域截面积）小于4%；以目标建筑（高度H）为中心，半径5H范围内为水平计算域。在来流方向，建筑前方距离计算区域边界要大于2H，建筑后方距离计算区域边界要大于6H。

2）模型再现区域：目标建筑边界H范围内应以最大的细节要求再现。

3）网格划分：建筑的每一边人行高度区1.5m或2m高度应划分10个网格或以上；重点观测区域要在地面以上第3个网格或更高的网格内。

4）人口边界条件：入口风速的分布应符合梯度风规律。参考国内外标准以及我国研究成果，建议不同地貌情况下入口梯度风的指数α取值如下表。

表 3.2.10 大气边界层不同地貌的α值

| 类别 | 空旷平坦地面 | 城市郊区 | 大城市中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| α | 0.14 | 0.22 | 0.28 |

5）地面边界条件：对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对于实际建筑的几何再现，应采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面应采用对数定律。

6）湍流模型：选择标准k-ε模型。高精度要求时采用Durbin模型或MMK模型。

7）差分格式：避免采用一阶差分格式。

室外风环境模拟应得到一下输出结果：

（1）不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内1.5m高处的风速分布。

（2）不同季节不同来流风速下，模拟得到冬季室外活动区的风速放大系数。

（3）不同季节不同来流风速下，模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面（或主要开窗面）表面的压力分布。

对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一（可参考《实用供热空调设计手册》或当地气象局历史数据），宜分析两种主导风向下的情况。广东省内各市域的风速气象参数可参考《广东省建筑气象参数标准》（DBJ 15-1-90）。

本条的评价方法为：若只有一排建筑，本条第1款第2项直接得1分。对于半下沉室外空间，此条也需进行评价。对于容积率在1.5以下的非高层、小型项目，本条可根据直观分析，直接评分，可以不进行风环境模拟。

设计评价查阅相关设计文件、风环境模拟分析计算报告。

3.2.11  绿化是城市环境建设的重要内容。大面积的草坪不但维护费用昂贵，其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此，合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。鼓励各类公共建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可有效截留雨水。

植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要，满足申报项目所在地有关覆土深度的控制要求。

适应当地气候和土壤条件的植物具有较强的适应能力，耐候性强、病虫害少，可提高植物存活率，有效降低维护费用。种植于有调蓄水功能绿地上的植被应根据该设施的类型、设计水位高度和蓄水持续时间等，选择种植合适的植物。一般而言，应有很好的耐旱、耐涝性能和较小的浇灌需求。

场地内种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要。一般来说满足植物生长需求的覆土深度为：乔木>1.2m，深根系乔木>1.5m，灌木>0.5m，草坪地被>0.3m。种植区域的覆土深度应满足申报项目所在地相关覆土深度的规定要求。

垂直绿化是以地面基本垂直，在立体空间进行绿化的一种方法。它利用檐、墙、杆、栏等栽植藤本植物、攀缘植物和垂吊植物，达到防护、绿化和美化等效果，能遮挡太阳辐射，改善外墙的保温隔热性能，美化环境，改善小气候，增加建筑物的艺术效果。垂直绿化适合在西向、东向、南向种植。

本条的评价方法为：设计评价查阅景观园林种植平面图和苗木表等相关设计文件、查阅设计图纸中标明的场地内种植区域的覆土厚度。

居住建筑，还应查阅苗木表中的乔木总株数或榕树总株树，核算每100平方米绿地种植的乔木数量或榕树数量。

对于公共建筑，还应查阅设计图纸中的屋顶绿化和/或垂直绿化的区域和面积。墙外种植的落叶阔叶乔木、室内垂直绿化、景观小品和围墙栏杆上的垂直绿化不计入垂直绿化。是否采用垂直绿化或屋顶绿化，应经技术经济分析论证。对于公共建筑，采用这两种绿化方式之一即可得分，但采用屋顶绿化方式时，应有适量的绿化面积（屋顶绿化面积占可绿化面积的比例达到30%以上）。

3.2.12  一个待开发建设场地，场地面积与周边永久性绿地面积比例小于20%时，再加上场地本身内部的一些绿化植被，同时通过对场地的规模进行限制，可以整体认为该场地的热环境与周边的绿地相差不大，会有一个较好的环境，场地的开发不会带来破坏性的影响。15%的面积比例相当于边长为70m的正方形，外有一个边长为近200m的正方形。本条应注意是场地四周均应是永久绿地，而不是一面或几面有大面积的绿地，绿地为永久性绿地。在现代城市中满足这样条件的场地必然是位置较偏远的区域，且开放规模较小，因此对于这样的场地提出节地要求，以及交通便利性等以无意义，因此对于这样的场地本节直接得分为40分，不再进行本节条文的详细参评。

本条评价方法为：核对场地面积与场地周绿地面积比例，确认场地为永久性绿地。

### Ⅱ 建筑及建筑节能设计

（单节总分31）

3.2.13  在夏热冬暖地区，外窗对于建筑节能的影响很大，普通窗户的保温隔热性能一般比较差，东莞地区炎热天气时间较长，白天的太阳辐射可以通过窗户直接进入室内，给建筑带来巨大的能耗，因此通过控制窗墙面积比例来减少建筑能耗有重要意义。居住建筑窗墙面积比例的数值采用了《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（2012）中的值，为了更进一步的避免西晒，将东西朝向的窗墙面积比在原来数值上减小一倍；公共建筑窗墙面积比例的数值采用了《绿色建筑评价技术细则》（2015）中5.2.1的条文说明。

本条评价方法：查阅建筑专业施工图、建筑节能设计说明书及节能设计说明专篇。

3.2.14  有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间（如展览历史文物、特殊艺术品及其他对室内温湿度有严格要求如±2℃、或者恒温恒湿的展馆，实验室等），本条不参评。当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第 18 层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

窗户的可开启比例对室内的通风有很大的影响。对开推拉窗的可开启面积比例大致为40％～45％，平开窗的可开启面积比例更大。

玻璃幕墙的可开启部分比例对建筑的通风性能有很大的影响，但现行建筑节能标准未对其提出定量指标，而且大量的玻璃幕墙建筑确实存在幕墙可开启部分很小的现象。

玻璃幕墙的开启方式有多种，通风效果各不相同。为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积。

本条的玻璃幕墙系指透明的幕墙，背后有非透明实体墙的纯装饰性玻璃幕墙不在此列。

对于高层和超高层建筑，考虑到高处风力过大以及安全方面的原因，仅评判第18层及其以下各层的外窗和玻璃幕墙。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑平面图、立面图、门窗表、幕墙图纸，主要审查各外窗、幕墙开启式、种类、面积与数目；查阅外窗、幕墙可开启面积比例计算书，主要审查比例计算方式是否正确以及计算结果是否达标。

3.2.15  居住建筑第1款对于封闭的电梯厅及楼梯间、走道应通过设置外窗来增加通风效果，改善室电梯厅及楼梯间等的空气质量，有利于污染空气的散去，并使得住户有条件通过户门与电梯厅与室外进行空气流通，改善室内通风情况。对于敞开式走道、电梯厅应设置具有遮挡风雨功能的构件，防止雨水进入电梯厅等，影响使用，例如设置遮雨棚等措施。第2款是通过穿堂风来改善建筑内部的通风效果，对于进风开口和出风开口在同一朝向的其通风路径无效，通风开口立面的夹角不应小于90度；形成穿堂风的户型比例达应达到70%。

公共建筑第1款，走道的通风性能对走道两边的房间通风性能有着很大的影响，走道通风良好使得走道两边的房间空气可以通过走道与室外形成一个流通的通道，保证外窗能够实现良好的通风。第2款，保证了在过渡季节能够实现良好的通风换气次数，此处的表述采用了《广东省绿色建筑设计施工图审查要点》的解释说明，这种计算方法实施起来比较简单同时也能保证建筑良好的通风效果。

本条评价方法：居住建筑第1款查阅建筑专业施工图及设计说明，第2款查阅建筑平面图及面积比例计算书。公共建筑第1款查阅建筑平面图及可开启面积占走道面积比例计算书或走道外窗可开启比例计算书，无走道本条不参评，直接对外的开敞式走道直接得分；第2款查阅建筑平面图及外窗可开启面积占房间地板面积比例计算书。

3.2.16  立夏日一般为5月5号左右，这个时期东莞地区基本进入空调季。建筑遮阳对建筑节能有重要意义，立面日照数直接影响建筑的能耗，因此控制立面日照数面积比例具有重要意义。通过建筑自身的阳台、挑檐以及周边建筑物和构筑物的遮挡对立面形成遮阳可以降低空调能耗。

本条评价方法：查阅建筑施工图、立面日照时数计算书。

3.2.17  围护结构的热工性能指标对建筑冬季供暖和夏季空调的负荷和能耗有很大影响，国家和行业的建筑节能设计标准都对围护结构的热工性能提出明确要求。本条对优于国家和行业节能设计标准规定的热工性能指标进行评价。

对于第1款，除了各围护结构各项指标满足规定要求外，强调了综合遮阳系数的降低；东莞属于南区，全年建筑总能耗以夏季空调能耗为主，夏季空调能耗中太阳辐射得热引起的空调能耗占相当大的比例，而因窗的温差传热引起的空调能耗占小部分，因此南区建筑节能外窗遮阳系数起了重要作用。综合遮阳系数的计算过程参考节能设计标准。

第2款需要经过模拟计算进行分析比较来判定，设置模型时要确保参考建筑与计算建筑计算条件的一致性（建筑体型、功能分区、气象参数、空调供暖系统形式和设计运行模式、系统设备参数等），参考建筑围护结构的热工性能参数取国家或行业建筑标准规定的数值计算，计算建筑参数取实际设计围护结构的热工性能参数，通过比较两者的差值来得分。

本条评价方法：查阅建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构性能参数表、建筑节能专篇、计算分析报告。

3.2.18  建筑物光污染包括建筑反射光（眩光）、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染产生的眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至带来道路安全隐患。

光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比，合理选配照明器具，采取防止溢光措施等。现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定，本条对玻璃幕墙可见光反射比较该标准中最低要求适当提高，取为0.2。（光）反射比的定义可参见玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000第3.1条的规定，即：被物体表面反射的光通量与入射到物体表面的光通量之比。

室外夜景照明设计应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008第7章关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/163-2008第7章“光污染的限制”规定了光污染的限制应遵循的原则、光污染应符合的规定、光污染的限制应采取的措施。其中光污染的限制应符合的规定包括：

1 夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于规定值；

2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于规定值；

3 城市道路的非道路照明设施对汽车驾驶员产生的眩光的阀值增量不应大于15%；

4 居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光，夜景照明灯具的眩光限制值应满足规定；

5 灯具的上射光通比的最大值不应大于规定值；

6 夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于规定值。

本条的评价方法为：非玻璃幕墙建筑，第1款直接得1分；不设室外夜景照明且经论证合理，第2款直接得1分。小城镇、远郊、农村的小型项目，本条可不参评。

设计评价查阅相关设计文件（照明设计方案，含计算书）、照明施工图、光污染分析专项报告（应包括玻璃幕墙或室外照明可能造成的光污染分析及解决方案）。

3.2.19  走廊、电梯厅、楼梯间利用自然采光可以改善室内采光，改善室内环境，并可减少开灯时间。本条评价方法：查阅建筑平面图。

3.2.20  本条适用于各类民用建筑的设计。对于建筑中不需要考虑天然采光的房间，如档案保管室、暗室以及商场中的KTV房间、酒吧空间等，这些房间可不参加评分计算。

充足的天然采光有利于居住者的生理和心理健康，同时也有利于降低人工照明能耗。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。

考虑住宅建筑户型和房间众多，为简化起见，主要考核卧室、起居室的窗地面积比。同时应注意的是，上述窗地面积比是在一定条件下得到的。当室外遮挡较为严重，或窗透射比较低时，应进行采光计算，校核采光系数是否满足标准要求。采光计算时还应考虑周边建筑和建筑自身的遮挡。

国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 第4章对各类建筑的主要功能房间或场所的采光系数标准值和天然光照度标准值规定如表3.2.20-1、表3.2.20-2所示。

表3.2.20-1 居住建筑采光系数标准值

| 场所名称 | 侧面采光 |
| --- | --- |
|  | 采光系数标准值（%） | 室内天然光照度标准值（lx） |
| 卧室、起居室、厨房 | 2.2 | 300 |
| 卫生间、过道、楼梯间、餐厅 | 1.1 | 150 |

表3.2.20-2 公共建筑采光系数标准值

| 建筑类型 | 场所名称 | 侧面采光 | 顶部采光 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数标准值(%) | 天然光照度标准值(lx) | 采光系数标准值(%) | 天然光照度标准值(lx) |
| 教育建筑 | 普通教室、专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室 | 3.3 | 450 | / | / |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | / | / |
| 医疗建筑 | 一般病房 | 2.2 | 300 | / | / |
|  | 诊室、药房、治疗室、化验室 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 医生办公室（护士室）候诊室、挂号处、综合大厅 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 办公建筑 | 设计室、绘图室 | 4.4 | 600 | / | / |
|  | 办公室、会议室 | 3.3 | 450 | / | / |
|  | 复印室、档案室 | 2.2 | 300 | / | / |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | / | / |
| 图书馆建筑 | 阅览室、开架书库 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 目录室 | 2.2 | 300 | l.0 | 150 |
|  | 书库、走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 旅馆建筑 | 会议室 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 大堂、客房、餐厅、健 身房 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 博物馆建筑 | 文物修复重、标本制作室、书画装榷室 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 陈列室、展厅、门厅 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 库房、走道、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 展览建筑 | 展厅（单层及顶层） | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 登录厅、连接通道 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 库房、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 交通建筑 | 进站厅、候机(车)厅 | 3.3 | 450 | 2.0 | 300 |
|  | 出站厅、连接通道、自 动扶梯 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 站台、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |
| 体育建筑 | 体育馆场地、观众入口大厅、休息厅、运动员休息室、治疗室、贵宾室、裁判用房 | 2.2 | 300 | 1.0 | 150 |
|  | 浴室、楼梯间、卫生间 | 1.1 | 150 | 0.5 | 75 |

对于居住建筑

设计评价查阅建筑平、剖面图及门窗表，校核其窗地面积比是否满足要求，同时还应查阅采光计算报告，看其采光系数是否满足标准要求。当窗地面积比不满足要求，但采光系数满足要求时，本条第1款也可得分。同户型同样功能的房间只需要计算最不利房间（楼层低、室外遮挡严重、进深大、窗户透射比低等）；当无法确定唯一的最不利房间时，应对所有分别具备不利因素的房间进行计算。

对于公共建筑

设计评价查阅建筑平、剖面图及节能说明专篇中的门窗玻璃材料性能参数。

### Ⅲ 给排水及节水设计

（单节总分19分）

3.2.21  用水器具给水额定流量是为满足使用要求，用水器具给水配件出口在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量，在阀前所需的水压。给水配件阀前压力大于流出水头，给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良的影响，同时因超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。因它在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属于“隐形”水量浪费，应引起足够的重视。

给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。《民用建筑节水设计标准》GB 50555第4.2.1条规定：设有市政或小区给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。全文强制标准《住宅建筑设计规范》GB50368中第8.2.2规定：生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。充分利用市政供水压力，是建筑给水的一项重要节能措施。在执行本条款过程中需做到：掌握用水点的供水水压、水量等要求；明确用水器具、设备的水压、水量要求；设计控制超压出流的技术措施，如管网压力分区、减压阀、减压孔板等的设置。

当选用了恒定出流的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，如大流量淋浴喷头，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中作相应描述。在上述情况下，如其他常规用水器具均能满足本条要求，可以评判其达标。

本条的评价方法为：对于直接采用市政水压供水的小型建筑，本条不参评。

设计评价查阅给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、各层用水点用水压力计算表等）。

3.2.22  按使用用途、付费或管理单元情况，对不同用户的用水分别设置用水计量装置，统计用水量，并据此施行计量收费，以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同管理单元进行节水绩效考核，促进行为节水。

对公共建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，实现行为节水。对于隶属同一管理单元、用水功能多且用水点分散、分项计量困难的项目，可只针对其主要用水部门分项计量，例如餐饮、办公、娱乐、商业、景观、室外绿化等，但应保证满足水平衡要求，即相邻两级水表的计量范围必须一致。

本条要求按使用用途设置用水计量装置的厨房是指餐饮厨房，不包括居住建筑户内厨房；卫生间是指所有民用建筑中的公用卫生间，不包括居住建筑户内卫生间、旅馆建筑客房卫生间。

本条的评价方法为：对于小城镇、农村的的小型建筑，本条可不参评。

设计评价查阅涉及到水表设置的给排水专业相关设计文件（含给排水设计及施工说明、给水系统图、水表设置示意图等）。

3.2.23  传统的绿化浇灌多采用直接浇灌（漫灌）方式，不但会浪费大量的水，还会出现跑水现象，使水流到人行道、街道或车行道上，影响周边环境。传统灌溉过程中的水量浪费主要是由四个方面导致：高水压导致的雾化；土壤密实、坡度和过量灌溉所导致的径流损失；天气和季节变化导致的过量灌溉；不同植物种类和环境条件所导致的过量灌溉。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。当采用再生水灌溉时，因水中微生物通过喷灌在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，它是通过低压管道和滴头或其它灌水器，以持续、均匀和受控的方式向植物根系输送所需水分，比地面漫灌省水50％～70％，比喷灌省水15％～20％。其中微喷灌射程较近，一般在5米以内，喷水量为200～400升/小时。微灌的灌水器孔径很小，易堵塞。微灌的用水一般都应进行净化处理，先经过沉淀除去大颗粒泥沙，再进行过滤，除去细小颗粒的杂质等，特殊情况还需进行化学处理。

无须永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

本条的评价方法为：第一款当90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，方可判定本条得2分；第二款当50% 以上的绿化面积采用了无需永久灌溉植物，且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时，可判定本条得1分。当选用无须永久灌溉植物时，施工图、竣工图中应提供植物配置表，并说明是否属无需永久灌溉植物；申报方应提供当地植物名录，说明所选植物的耐旱性能。

设计评价查阅绿化灌溉相关设计图纸（含给排水设计及施工说明、景观设计说明、室外给排水平面图、绿化灌溉平面图、相关节水灌溉产品的设备材料表等）、景观设计图纸（含苗木表、当地植物名录等）、节水灌溉产品说明书。

3.2.24  除卫生器具、绿化灌溉以外的其他用水也应采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。按采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例进行评分。空调采用无水冷却方式直接得3分。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目参评本条的节水技术或措施相关设计文件、计算书、产品说明书。

3.2.25  《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010中强制性条文第4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，全文强制的《住宅建筑规范》GB 50368-2005第4.4.3条规定“人工景观水体的补充水严禁使用自来水。”因此设有水景的项目，水体的补水只能使用非传统水源，或在取得当地相关主管部门的许可后，利用临近的河、湖水。有景观水体，但利用临近的河、湖水进行补水的，本条不得分。

自然界的水体（河、湖、塘等）大都是由雨水汇集而成，结合场地的地形地貌汇集雨水，用于景观水体的补水，是节水和保护、修复水生态环境的最佳选择，因此设置本条的目的是鼓励将雨水控制利用和景观水体设计有机地结合起来。景观水体的补水应充分利用场地的雨水资源，不足时再考虑其他非传统水源的使用。

本条要求利用雨水提供的补水量大于水体蒸发量的60%，亦即采用除雨水外的其他水源对景观水体补水的量不得大于水体蒸发量的40%，设计时应做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡，在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

以再生水作为景观水体用水的，水质应符合国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921-2002的要求。景观水体的水质保障应采用生态水处理技术，合理控制雨水面源污染，在雨水进入景观水体之前设置前置塘、缓冲带等前处理设施，或将屋面和道路雨水接入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，有效控制雨水面源污染。景观水体应设计生态池底及驳岸，采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物提供栖息条件，并通过水生动植物对水体进行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，确保水质安全。

本条的评价方法为：不设景观水体的项目，本条得4分。景观水体的补水没有利用雨水或雨水利用量不满足要求时，本条不得分。

设计评价查阅水景相关设计文件（含给排水设计及施工说明、室外给排水平面图、景观设计说明、景观给排水平面图、水景详图等）、水量平衡计算书。

3.2.26  本条沿用《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017第5.2.16条，有修改。关于利用可再生能源提供热水能量，《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第5.2.16条与《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017第5.2.16条均按照可再生能源提供热水能量的比例进行评价评分，结合东莞本地绿色建筑的发展情况，从鼓励、引导使用可再生能源提供热水能量的角度出发，提出只要使用了可再生能源提供生活热水，本条即可得分。本条的评价方法为：确定建筑本身是否有稳定的生活热水需求，核对相关热水系统设计是否合理。

### Ⅳ 结构及节材设计

（单节总分16分）

3.2.27  形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。绿色建筑设计应注重其平面、立面和竖向剖面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响，优先使用规则的体型。

建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形状的规则性，抗震概念设计将建筑体型的规则性分为：规则、不规则、特别不规则、严重不规则。建筑体型的规则性应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的有关规定进行划分。为实现相同的抗震设防目标，形体不规则的建筑，要比形体规则的建筑耗费更多的结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗量越多，性能要求越高，不利于节材。本条评分的两个档次分别对应抗震概念设计中建筑形体规则性分级的“规则”和“不规则”；对形体“特别不规则”的建筑和“严重不规则”的建筑，本条不得分。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图、建筑形体规则性判定报告。

3.2.28  对混合功能建筑，应分别对其住宅建筑部分和公共建筑部分进行评价，本条得分值取两者的平均值。

土建和装修一体化设计，要求对土建设计和装修设计统一协调，在土建设计时考虑装修设计需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔。这样既可减少设计的反复，又可保证结构的安全，减少材料消耗，并降低装修成本。

本条文的评价方法：设计评价查阅土建、装修各专业施工图及有关证明材料。

3.2.29  采用薄抹灰工艺意义在于通过精确控制墙体的垂直度和平整度，地面的平整度，降低抹灰找平层厚度从而达到节约材料的目的。

本条的评价方法为：查阅建施工图纸设计总说明、构造做法表、墙身大样等。

3.2.30  本条旨在鼓励采用工业化方式生产的装配式构件设计、建造绿色建筑。本条所指“装配式构件”包括各种结构构件和非结构构件，如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等。在保证安全的前提下，使用工厂化方式生产的装配式构件，既能减少材料浪费，又能减少施工对环境的影响，同时可为将来建筑拆除后构件的替换和再利用创造条件。

预制构件用量比例取各类预制构件重量与建筑地上部分重量的比值。

本条的评价方法为：对于钢结构、木结构建筑，本条直接得5分；对于砌体结构建筑，本条不参评。

本条对建筑采用装配式构件的用量比例进行分档评分。预制构件用量比例Rpc的计算公式如下：

Rpc=［各类装配式构件重量之和/建筑地上部分重量］×100%

公式分母中的建筑地上部分重量仅针对建筑地上主体的土建部分，不包含装饰面层、设备系统等。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图、工程材料用量概预算清单、预制构件用量比例计算书，审查用量比例及其计算。

3.2.31  建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。我国的木胶合板模板和竹胶合板模板发展迅速，目前与铝、钢模板等已成三足鼎立之势。

散装、散拆的木（竹）胶合板模板施工技术落后，模板周转次数少，费工费料，造成资源的大量浪费。同时废模板形成大量的废弃物，对环境造成负面影响。

工具式定型模板，采用模数制设计，可以通过定型单元，包括平面模板、内角、外角模板以及连接件等，在施工现场拼装成多种形式的混凝土模板。它既可以一次拼装，多次重复使用；又可以灵活拼装，随时变化拼装模板的尺寸。定型模板的使用，提高了周转次数，减少了废弃物的产出，是模板工程绿色技术的发展方向。为使用这种类型的模板，在设计时需对设计进行优化。

工具性定型木板具有刚度强、表面平整、体系稳定等特性，可以很好的保证混凝土构件外观质量、垂直度、平整度、尺寸等，进而减少批荡砂浆用量或免批荡。

本条的评价方法为：查阅建筑施工设计图纸。

3.2.32  建筑信息模型（BIM）是建筑业信息化的重要支撑技术。BIM是在CAD技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术。BIM是集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，使设计人员和工程人员能够对各种建筑信息做出正确的应对，实现数据共享并协同工作。

在设计阶段采用建筑信息模型（BIM）技术，通过各种模拟分析提高设计方案的可行性，三维可视化视图相比于CAD二维视图更加容易发现设计文件中存在问题，将问题提前暴露提前解决从而避免因变更引起的成本增加、材料浪费、工期延长等现象。本条的评价方法为：查阅建筑信息模型、模拟分析模型、结果分析文件等。

Ⅴ 暖通设计

（单节总分17）

3.2.33  本条的评价方法为：用户（住户）自行选择空调系统、设备的，本条不参评。若冷热源机组位于第三方建设和管理的集中能源站内，本条不参评。需要同时满足现行广东省标准《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51和现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189。不安装空调的开敞式建筑，本条不参评。

对于国家标准和广东省标准中暂未规定的其他类型冷热源，可按现行有关国家标准和广东省标准的节能评价值来要求；没有能效标准规定的，可不参评。

设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，审查冷、热源机组能效指标。

3.2.34  本条适用于集中空调或供暖的各类民用建筑的设计评价。

1通风空调系统风机的单位风量耗功率满足现行广东省标准《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的要求。

2空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比需要比《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定值低20％以上。耗电输冷（热）比反映了空调水系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系，对此值进行限制是为了保证水泵的选择在合理的范围，降低水泵能耗。

本条的评价方法为：不安装集中空调、集中通风系统的建筑不参评。

设计评价查阅暖通空调专业施工图及设计说明，风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比。

3.2.35  空调系统设计时不仅要考虑到设计工况，而且应考虑全年运行模式。尤其在过渡季，空调系统可以有多种节能措施，例如对于全空气系统，可以采用全新风或增大新风比运行，可以有效地改善空调区内空气的品质，大量节省空气处理所需消耗的能量。但要实现全新风运行，设计时必须认真考虑新风取风口和新风管所需的截面积，妥善安排好排风出路，并应确保室内合理的正压值。此外还有过渡季节改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。

与本条相关的标准主要是国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015，相关规定如下：

4.2.20 对冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应充分利用新风降温；经技术经济分析合理时，可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。

4.3.11 设计定风量全空气空气调节系统时，宜采取实现全新风运行或可调新风比的措施，并宜设计相应的排风系统。

本条的评价方法为：对于采用分体空调、可随时开窗通风的民用建筑，本条可直接得分。对于不设暖通空调系统的民用建筑，本条不参评。

对于全空气空调系统，其可达到的最大总新风比应不低于50%；人员密集的大空间、需全年供冷的空调区，则可达到的最大总新风比应不低于70 %。

设计评价查阅暧通空调专业施工图及设计说明，降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗措施报告。

3.2.36  本条适用于各类民用建筑的设计评价。

第1款，重要功能区域指的是建筑中的主要功能房间房间、高大空间（如剧场、体育馆、博物馆、展览馆）以及对气流组织有特殊要求的区域，其气流组织应满足房间功能要求，避免冬季热风无法下降、制冷效果不佳、气流短路，确保主要房间的参数（温湿度分布、允许风速、噪声标准等）达标。暖通空调设计应提供气流组织设计说明及模拟分析或计算报告、射流公式校核报告、末端风口设计合理说明。对于对气流组织无特殊要求的建筑，此项不参评。

第2款要求卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物避免串通到室内别的空间或室外活动场所。尽量将厨房和卫生间设置在建筑单元（或户型）自然通风的负压侧，防止厨房或卫生间的气味因主导风反灌进入室内，影响空气质量。同时，可以对于不同功能房间保证一定压差，避免气味散发量大的空间（比如卫生间、餐厅、地下车库等）的气味或污染物串通到室内别的空间或室外主要活动场所。卫生间、餐厅、地下车库等区域如设置机械排风，应保证负压，取风口和排风口位置应避免短路，排风口应设置在建筑下风向，避免出现排向人员活动区；地下车库发电机房应设置专门的排烟井，经处理符合《大气污染综合排放标准》GB16297新污染源二级排放标准后经屋面排出。

第3款，适用于居住建筑。应分析分体空调室内机位置与起居室床的关系是否会造成冷风直接吹到居住者，避免给居住者带来冷风感；分体机室外机的室外进、排风口不应遮挡，室外进、排风口不应设置在建筑的闭口天井内或宽度小于4m且进深大于6m的凹槽内，室外空调位百叶透气率应达到90%以上。

第4款，厨房油烟低空排放会对周围环境造成污染，应设有专用烟道并通向屋面；经处理符合《饮食业油烟排放标准》GB18483后屋面高空排放。

本条评价方法：查阅建筑专业施工图、暖通专业施工图及设计说明。

3.2.37  本条适用于设地下车库的各类民用建筑的设计评价。

地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设置联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时需报警，并立刻启动排风系统。设定的量值可参考《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1-2007（一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg/m3）等相关标准的规定。

地下车库与地上建筑相比，处于封闭或半封闭的状态，自然通风和采光很少，且内部有汽车出入，汽车排放的尾气如果不能及时排出，就会对进入车库的人员身体健康造成危害。汽车排放的主要污染物有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物等，而其中以一氧化碳对人体的危害最大。因此，为了保证车库内的良好空气质量并节约能源，本条将在地下车库设置一氧化碳浓度监测装置且与排风设备联动，以保证地下车库内的一氧化碳浓度符合规定作为评分项。一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动，且地下汽车库每个防烟分区内每1000平方米至少设置一个CO检测点并与风机联动，每个检测点设置位置合理。通风系统还应具有保证每日都能换气的措施。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调施工图、建筑智能化施工图及设计说明。

3.2.38  本条适用于各类民用建筑的设计评价。对于既不设计也不安装空调设备的建筑，如部分中小学校的风雨操场等，暖通设计部分直接得17分。

全年空调开启时间与建筑围护结构性能，建筑的自然通风情况有很大的关系。为分析比较设计建筑和参照建筑空调开启时间，应对设计建筑和参照建筑下自然通风情况下的室内温度进行分析。室内自然通风情况下的温度低于28℃时可认为无需开启空调，减少空调开启的时间相当与提高了整个空调性能的性能。

进行分析时，参照建筑围护结构热工性能参数为一个刚满足节能要求的建筑，设计建筑的围护结构热工性能为实际建筑的参数。室内人员，灯光，设备等热扰强度为设计条件下的热扰程度，设计建筑与参照建筑一致。热扰作息设计建筑与参照建筑一致，与实际作息一致。

通风换气次数对模拟结果有着很大的关系，参照建筑各房间投入使用的时间段的通风换气次数设为1次，非投入使用时间段换气次数为0.5次。设计建筑的通风换气次数根据建筑实际情况进行设定，对于非投入使用的时间段，外窗关闭，换气次数为0.5次；投入使用的时间段，满足单侧通风要求的换气次数为2次，满足穿堂风的且通风路径小于10m的通风换气次数为10次，通风路径小于20m的换气次数为5次，通风路径大于20m小于30m的为3次，大于30m的为2次。比较分析参照建筑和设计建筑室内自然室温不大于28℃的时间数，设计建筑满足要求的时间数比参照建筑多20%以上，本节直接得分为17分。

## Ⅵ 电气设计

### （单节总分14分）

3.2.39  本条文要求所用配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的节能评价值；现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052-2013 中“4.4配电变压器节能评价值”规定：油浸式配电变压器、干式配电变压器的空载损耗和负载损耗值均应不高于能效等级2级的规定。

本条的评价方法为：查阅电气等专业施工图，与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明，低压配电系统图，变压器负荷计算书等，审查三相配电变压器的节能性能指标。

3.2.40  本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。对于住宅建筑，仅评价其公共部分。

在建筑的实际运行过程中，照明系统的分区控制、定时控制、自动感应开关、照度调节等措施对降低照明能耗作用很明显。

照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求。公共活动区域（门厅、大堂、走廊、楼梯间、地下车库等）以及大空间应采取定时、感应等节能控制措施。

本条的评价方法为：查阅电气专业施工图及设计说明，审查是否采取了有关节能控制措施。

3.2.41  本条适用于各类民用建筑的设计评价。对毛坯交楼的居住建筑，仅评价其公共部分。

现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定了各类房间或场所的照明功率密度值，分为“现行值”和“目标值”，其中“现行值”是新建建筑必须满足的最低要求，“目标值”要求更高，是努力的方向。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气施工图（需包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）和设计说明（需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制原则等）、建筑照明功率密度的计算分析报告，审查照明功率密度功率值及其计算。

3.2.42  本条适用于各类民用建筑的设计评价。对于仅设有一台电梯和不设电梯的建筑，本条不参评。

本条文内容包括如下三层含义：

第一层是电梯、扶梯的选用：充分考虑使用需求和客/货流量，电梯台数、载客量、速度等指标；

第二层是电梯、扶梯产品的节能特性：由于目前并未明确电梯和扶梯的节能型号，暂以是否采取变频调速拖动方式或能量再生回馈技术判定；

第三层是其节能控制措施：包括电梯并联或群控控制、扶梯感应启停、轿厢无人自动关灯技术、驱动器休眠技术、自动扶梯变频感应启动技术、群控楼宇智能管理技术等。

现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中有关于电梯控制的规定有：

18.14.1电梯和自动扶梯运行参数的监测宜符合下列规定

l 宜设置电梯、自动扶梯运行状态显示及故障报警；

2 当监控电梯群组运行时，电梯群宜分组、分时段控制；

3 宜对每台电梯的运行时间进行累计。此外，还应参考特定类型建筑电气设计规范中关于电梯节能 、控制的条款 ，例如《交通建筑电气设计规范》JGJ243、《会展建筑电气设计规范》JGJ333等。

本条的评价方法为：本条适用于各类民用建筑的设计评价。对于不设电梯、自动扶梯的建筑，本条不参评。对于仅设有一台电梯的建筑，自然无须考虑电梯群控措施，但电梯应满足节能电梯相关规定，否则也不能得分。

设计评价查阅电梯、自动扶梯选型参数表，人流平衡计算分析报告，电梯、扶梯配电系统图，电梯、扶梯控制系统图。

3.2.43  发展新能源汽车产业是保护和改善环境的有效途径，是培育新动能、发展新经济的重要内容。为贯彻落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）、《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（粤府办〔2016〕23号）等文件精神，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，以市场主导和政府扶持相结合，充分调动各方资源，引导创新商业模式，大力推进充电基础设施建设，更好解决电动汽车充电难题。基本形成以使用者居住地、驻地停车位（基本车位）配建充换电设施为主体。积极利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设，结合实际需求和场地建设条件，逐步推进已建和在建的建筑物配建停车场、城市公共停车场以及住宅小区增建充电桩，评分值为3分。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑、电气等相关专业施工图及设计说明。

## Ⅶ 人居健康设计

（单节总分13）

3.2.44  建筑场地及建筑本身在设计时应设计适当的场所，以便于不同人群，人与人之间的交流以及对自然的接触。夏天，凉亭与树荫自然通风条件好，是良好的场所地，鼓励在设计时，部分活动场地周围或间隔设计高大乔木，改善活动场的热环境。冬天，老人和小孩等又需要接触阳光，因此也需要部分无遮挡的场所。风雨时需要室内或半室内场所。因此提出活动场所应考虑不同季节，不同天气状况。

利用架空层设置娱乐、运动场所时，应摆放相应的设备或桌椅，架空层应自然通风良好。

对于公共建筑，首层架空的开敞或半开敞区域能形成一个缓冲区域，使得人们由一个完全开敞的环境进入另一个相对封闭的区域时有一个可以过度的区域。在楼层中利用阳台、露台等设置一个小型的室外交流场所，可以让人们可以缓解紧张的工作情绪，适当的放松。

本条的评价方法为：查阅建筑总图，平面图，园林景观图。

3.2.45  窗户除了有自然通风和天然采光的功能外，还起到沟通内外的作用，良好的视野有助于居住者或使用者心情舒畅，提高效率。

对于住宅建筑，主要依靠控制建筑间距来获得良好的视野。根据经验，当两幢住宅楼居住空间的水平视线距离不低于18m时即能基本满足要求。当两幢住宅楼水平视线距离不超过18m时，临近住宅应通过建筑户型设计避免产生私密问题。当两建筑相对的外墙间距不足18m。但至少有一面外墙上无窗户时，也可认为没有视线干扰。对于公共建筑本条主要评价，要求在主要功能房间的使用区域内都能看到室外自然环境，没有构筑物或周边建筑物对视野造成完全遮挡。对于公共建筑，主要功能房间包括办公室、会议室、病房、教室及客房等场所，非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间。

本条评价方法：对住宅与相邻建筑的直接间距进行核实，当两建筑相对的外墙间距不足18m，但至少有一面外墙上无窗户时，也可认为没有视线干扰；对于公共建筑查阅房间的平面图、剖面图，选择在其主要功能房间的窗边2m的位置，与窗户各角点连线所形成的立体角内，看其是否可看到天空或者地面。且达标面积比例不小于90%。

3.2.46  卫生间为建筑内部污染源，设置外窗有利于将污浊的空气排放到外界，改善内部空气质量；应保证建筑内所有卫生间均设有外窗，明卫生间的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20，对于部分未设外窗的卫生间，不能得分。本条评价方法：查阅建筑平面图。

3.2.47  本条适用于精装修的居住建筑评价。对于毛坯建筑，此项不参评。在房价较高的今天，提供适量收纳空间可以提高空间的利用率，可以让购房者得到一定的实惠。折叠家具包括床、桌、椅等具有折叠功能，或一个家具具有两或多用功能，收纳空间主要什对有体积空间未被利用的家具，例如：床底或桌底设计置物箱，结合电视背景设计置物柜等

本条评价方法：查阅建筑平面图、精装修图。

# 4 运行阶段评价

本章适用于所有已建或新建的民用建筑绿色一星级评价。参与评价的建筑应投入使用一年以上的建筑。评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价对象中的扩建建筑面积不应大于改造后建筑面积的50%。

## 4.1 一般规定

4.1.1  东莞市绿色建筑实施范围内的新建建筑，参与运行评价应取得绿色建筑的设计标识，并投入使用达一年以上。

4.1.2  本条适用与所有参评的建筑。在施工建造过程中发生重大质量和安全事故的项目对社会在成了不良影响以及巨大的经济损失，视为无条件参加绿色建筑运行评价。对于在施工阶段获得国家、省、市等安全文明先进奖项和质量优质奖项的项目予以鼓励加分。本条作为一个绿色建筑运行评价的一个前置条件，对施工过程进行约束，鼓励文明施工。

本条的评价方法为：运行阶段查阅建筑在施工阶段处罚记录、获奖记录。

4.1.3  运行阶段的评价采用客观评价与主观评价结合的方式，客观评价要以建筑实际运行的能耗、水耗指标以及热环境，室内环境来判断，他体现了建筑运行结果，是对设计、用材的综合考量；主观评价应以建筑使用者对建筑的使用感受以及评审专家组的评审结果来结合，体现了不同的人对建筑使用效果的综合认可程度。

本条的评价方法为：查阅评审专家组评审结果、建筑运行的能耗及水耗记录、建筑使用者满意度调查表。

4.1.4  对于采取客观评价的条文，需保证数据来源的可靠性，提供相关的图文资料和获取数据的时间地点。

本条的评价方法为：查阅获取数据的图文资料、获取数据的时间地点记录。

4.1.5  主观评价的专家组应保证建筑、结构、给排水、暖通、电气专业至少各1人，并提供专家组实地考场的现场图片，作为专家组给出结论的依据。

本条的评价方法为：查阅评审专家组成人员名单、专家组实地考场现场图片。

4.1.6  本条规定了使用者满意调查时应保证样本数据的分布的均匀性、合理性。

4.1.7  总得分根据客观评价得分、专家组评价得分、建筑使用者满意度得分这三项乘以相关系数来确定建筑运行评价最后得分。综合得分既体现了建筑当时的状况，也体现了建筑运行长时期的表现，具有一定的科学性。且使用者满意度得分具有一票否决的权利，体现了建筑的设计和运行应本着以人为本的角度去考虑，使用者的好坏程度更能体现建筑设计与运行的好坏。

## 4.2 客观评价指标

4.2.1  本条文主要通过控制建筑的总耗电量，从而规范管理建筑的能耗运行。现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161明确规定居住建筑和公共建筑的能耗指标，指标分为“约束值”和“引导值”，其中“约束值”为低现值“引导值”这是我们需要努力的方向。建筑综合耗电指标计算方法详见《民用建筑能耗标准》GB/T 51161。

本条的评价方法为：查阅原始数据，查阅综合年耗电指标计算书。居住建筑查阅建筑的年综合耗电量，公共建筑根据类型查阅每平方年综合耗电量。

4.2.2  计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，如住宅的人住率可能不会很快达到100%，因此对与用水人数相关的用水，如饮用、盥洗、冲厕、餐饮等，应根据用水人数来计算平均日用水量；对使用人数相对固定的建筑，如办公建筑等，按实际人数计算；对浴室、商店、餐厅等流动人口较大且数量无法明确的场所，可按设计人数计算。建筑的实际用水人数应由物业或其他建筑的运营管理部门根据实际监测提出。

对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。《民用建筑额节水设计标准》GB 50555中的节水定额是指采用节水型生活用水器具后的平均日用水定额，是考虑了建筑内所有卫生器具均采用节水器具并充分发挥节水效果的设计定额，以此为指标来衡量建筑的实际平均日用水量，能够很好的体现建筑的节水器具使用情况。

本条的评价方法为： 运行评价查阅实测用水量计量报告和建筑平均日用水量计算书。

4.2.3  湿度黑球温度（WBGT）是由自然湿球温度(Tnw)和黑球温度(Tg)，露天情况下加测空气干球温度(Ta)三个部分温度构成的，它综合考虑空气温度、风速、空气湿度和辐射热四个因素，可以反映该环境设计的舒适水平。在测量时须保证测量前2天应为晴天才可测量，测量时间为8是至22时，不能间断；测试点应选择室外活动人员较多的区域，保证数据对该环境的准确性；设备不能摆放在有遮挡物的下面，测试设备尽量布置在所测区域的中间；空气温度值需和同时刻本地气象站温度进行比较。

本条评价方法：查阅热环境测试分析报告、湿球黑球温度（WBGT）测试记录表，测试区域划分图，测试期间当地气象局发布的气候情况，当地气象站发布的同时刻空气温度平均值。

4.2.4  通风不畅会在某些区域形成无风区或涡旋区，影响室外散热和污染物的消散，此项是保证场地具有良好的通风环境，营造适宜的生活环境。

本条评价方法为：查阅现场测试报告，审查数据记录的真实性。

4.2.5  国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325第6.0.4条规定，民用建筑工程验收时必须进行室内环境污染物浓度检测；并对其中氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物等五类物质污染物的浓度限量进行了规定。本条与省标和国标的不同在于引进了对于二氧化碳含量的限制。一般70%的时间人们在室内度过，室内空气质量的好坏与人们的健康密切相关，二氧化碳的含量体现了室内空气的新鲜度，对于人们的健康具有重要意义。本条要求建筑运行满一年后，二氧化碳、甲醛、苯、总挥发性有机物等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定，详见下表：

表4.2.5  室内空气质量表

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳CO2 | ≤0.1%（2000mg/m3） | 日平均值 |
| 甲醛HCHO | ≤0.10mg/m3 | 1h均值 |
| 苯C6H6 | ≤0.11mg/m3 | 1h均值 |
| 总挥发性有机物TVOC | ≤0.60mg/m3 | 8h均值 |

本条的评价方法为：查阅室内污染物检测报告，全部指标合格得20分。

## 4.3主观评价指标

### Ⅰ专家组评价指标

4.3.1  对于特殊文化需求而需增加的纯装饰性构件的说明，例如欧式风格的建筑，不可避免会出现一些装饰性构件。

纯装饰性构件常见的有：1）不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构件等作为构成要素在建筑中大量使用；2）单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立塔、球、曲面等异性构件；3）女儿墙高度超过标准要求2倍以上。

绿色建筑不应为一个破损严重，并存在一些安全隐患的建筑，专家组应在现场查看时对发现的问题用照片进行记录，作为给出评分的依据。

对于存在较明显的装饰性构建，有大余3处的安全隐患，破损的本条得分不应大于3分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.2  建筑布局会影响自然通风，合理的布局可以使得场地通风流畅。应尽量避免东西向，南北向为主可以降低建筑能耗，且室内热环境较好。对于以东西向为主的建筑，本条评分应不大于3分。玻璃幕墙会对周边建筑及行人车辆等造成影响，出现明显的反光影响，本条得分应不大于3分。

评价方法：专家组现场核查。

4.3.3  人车分流将行人和机动车分离开，互不干扰，可以保证行人的安全，地面标示线清新，可以规范行车和车辆停放，专家组根据人车分流程度、标示线清晰完整程度、是否有自行车停放位置给于打分。

保持场地整洁,道路畅通,垃圾及时清运，保证用户身心健康，心情愉悦，专家组根据场地及建筑内部的清洁程度给于打分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.4  场地内道路与场地外道路连接应设置无障碍通道，场内道路与建筑内部的无障碍设施应完善。

架空层内可以设置设备间、物业管理用房、会所、车库、游泳池、乒乓球台等，无障碍的居住环境建设，是为残疾人及老年人等行动不便者提供必要的生活居住、休闲聚会和平等参与社会的基本保障，同时也为全社会创造了一个方便良好的环境。

本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.5  合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益,定期给植物杀虫、除草、养护等以保证植物生长情况良好，定期清理垃圾、水体，营造更干净、卫生的生态环境。

本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.6  建筑给排水系统及消防系统应定时进行检修，并提供相关的维护保养的记录文件。给排水系统出现漏水情况应及时检修。关于分级水表的设置情况、绿化采用节水灌溉、道路冲洗采用高压水枪或其他节水方式冲洗，均应进行现场核查。本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.7  建筑空调、通风系统应定时进行检修，并提供相关的维护保养的记录文件，并进行现场核查。空调、通风设备应处于良好的运行状态，设备安装、摆放位置合理，设备隔证效果良好，各运行参数均处于设定合理范围，不得出现机组常年无需使用现象，冷冻水和冷却水进出口温度合理，未出现大流量小温差，冷凝水无组织排放，风短路，风管、水管、风口凝露等现象。机电设备系统的调试不仅限于新建建筑的试运行和竣工验收，而应是一项持续性、长期性的工作，因此物业管理机构有责任定期检查、调试设备系统，标定各类检测器的准确度，根据运行数据或第三方检测的数据，不断提升系统的性能，提高建筑的能效管理水平。空调设备在建筑中的能耗占据大部分，且经常会出现设计负荷大于实际运行负荷的现象，直接造成耗电用能的增加，因此定期检查空调设备运行、维护机组设备对建筑节能具有重要意义。本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.8  现场核查以下内容：

1、建筑照明设备是否运行正常；

2、照明灯具的布置及选型是否合理；

3、照明系统的的控制方式是否合理；

4、照明质量是否满足相关标准的要求等。

本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.9  安防设施运行是否正常极大的影响到我们的人生安全和财产安全。我们在追求环境硬件设施绿色的同时，不能忽略环境软件设施（安防）绿色。主要考察点有：

1、安防设施、门禁系统、监控系统的设置是否合理和安全；

2、安防设施、门禁系统、监控系统是否工作正常；

3、电梯的五方主体通话设备是否正常运行；

4、监控录像存档期是否合理等。

本条的评价方法为：专家组现场核查。

4.3.10  本条所指新理念、新技术、新工艺是指对节能、舒适性、环保、健康或经济效益有显著提高的新技术措施，例如：可再生能源的规模使用，通风墙面、可调外遮阳、墙面屋面淋水降温、垂直绿化、生活污水生物处理回用技术，带过滤型的通风系统等。专家组现场核查技术的使用规模、效果，有一项新技术的使用并有效果即可得10分。

本条的评价方法为：专家组现场核查。